ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН села МЕДВЕДЁВКА, поселка УРТЮШКА

КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик                                       Администрация Кусинского муниципального района

Проектная организация                                   ЗАО «Уральский институт Урбанистики"

Директор ЗАО «Уральский институт Урбанистики»                            Пономарева О.Н.

Главный инженер проекта                                                                                Кнейб А.И.

Главный архитектор проекта                                                                     Толкачева О.В.

г.Челябинск , 2011г.

Состав проекта.

Генеральный план.

Село Медведёвка, поселок Уртюшка,  Кусинский муниципальный район, Челябинская область. Генеральный план.

А. Пояснительная записка.

Б. Графические материалы.

Село Медведёвка, поселок Уртюшка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область.

Генеральный план.

А.Состав пояснительной записки:

Исходные данные. Нормативная база                                                                          5

Общая часть                                                                                                                    6

- Краткая историческая справка                                                                            8

- Природные условия                                                                                             9

  - Климатическая характеристика                                                              9

  - Рельеф, геологическое строение и гидрогеологическая    характеристика                                                                                          13

- Населенные пункты в системе расселения                                                       15

Объекты культурного наследия

- Экономическая база развития населенных пунктов                                         16

4.1.     Градообразующие отрасли                                                                     16

4.2.     Обслуживающая отрасль                                                                        16

4.3.     Население                                                                                                16

- Основные направления градостроительного развития села Медведёвка, поселка Уртюшка                                                                                                 18

5.1.     Территория населённых пунктов                                                            18

5.2.     Комплексная оценка. Выбор территории для развития населенных

пунктов                                                                                                      19

5.3.     Черта населенного пункта                                                                       25

5.4.     Планировочная и архитектурно-пространственная структура

населенного пункта                                                                                 26

5.5.     Развитие природного комплекса                                                            27

5.6.     Развитие и реконструкция жилых территорий                                      28

5.7.     Развитие социальной инфраструктуры                                                 28

5.8.     Организация производственных территорий                                        31

5.9.     Развитие транспортной инфраструктуры                                              32

5.9.1.    Внешний транспорт                                                                   32

5.9.2.    Улично-дорожная сеть                                                              32

5.9.3.    Сооружения для хранения и обслуживания транспортных

средств                                                                                       32

6.10.-6.16.    Развитие инженерной инфраструктуры                                      35

6.10.    Водоснабжение                                                                                      35

6.11.    Водоотведение                                                                                       36

6.12.    Теплоснабжение                                                                                     38

6.13.    Газоснабжение                                                                                        39

6.14.    Электроснабжение                                                                                  41

6.15.    Телефонизация, радиофикация                                                            43

6.16.    Благоустройство территории                                                                 44

7.   Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера                                                               45

8.   Функциональное зонирование территории села Медведёвка,

поселка Уртюшка                                                                                                 46

9.   Перечень первоочередных мероприятий градостроительного развития

села Медведёвка, поселка Уртюшка                                                                  49

10.  Основные технико-экономические показатели проекта.                                  50

Б.Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей: Село Медведёвка, поселок Уртюшка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область. Генеральный план.

- Подзаголовки чертежей и схем:

- План современного использования территории (опорный план), Схема комплексной оценки территории, М 1:5000;

- Генеральный план (Основной чертеж), М 1: 5000;

- Схема зонирования территории, М 1:5000;

- Схема транспортной инфраструктуры М 1:5000;

- Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории,

М 1:5000;

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

М 1:5000;

Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- СНиП  11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Водный кодекс Российской Федерации №74-Ф3.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, представленных службами инженерного обеспечения поселка. Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы прогнозного характера.

Основные из них:

- Схема территориального планирования Кусинского муниципального района. (НП «Уральский Институт Урбанистики»,2008г.)

- Стратегия социально-экономического развития Кусинского муниципального района до 2020г.

Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Администрации Кусинского муниципального района в соответствии со следующими документами:

- Договорами: № 01-1114-ГП, № 01-1115-ГП, № 01-1116-ГП  от 12.04.2011 г.,

№ 01-1117-ГП от 15.03.2011 г.

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ. Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития экономической базы населенного пункта;

- преобразование территорий населенного пункта с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса населенного пункта; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (2032 - 2035 г.) ;

меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития населенного пункта. И для достижений главной цели проекта-повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания, улучшения экологической ситуации, безопасности жизни и т.д.) необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками  финансирования,  сроками  исполнения  и контролем за их реализацией.

Основная цель работы - разработка Генерального плана - документа, определяющего стратегию градостроительного развития населенного пункта и условия формирования среды жизнедеятельности - реализация положений которого позволит качественно улучшить уровень жизни, демографическую ситуацию, и создать благоприятную структуру жизнедеятельности.

В проекте представлены пути обеспечения архитектурно - планировочными средствами устойчивого социально - экономического состояния населенного пункта, а также улучшения экологической ситуации.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год - 2009г.

1 очередь - 2015г.

Расчетный срок - 2032-2035 гг.

Настоящий проект является основой для последующей разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определена очередность всех основных направлений градостроительного развития села Медведевка и поселка Уртюшка.

Проект разработан в архитектурно - планировочной мастерской ЗАО «Уральский институт Урбанистики» при активном участии Начальника отдела архитектуры и градостроительства Кусинского муниципального района, Главы Медведёвского сельского поселения, сотрудников Администрации Кусинского муниципального района.

1. Краткая историческая справка.

Село Медведёвка - центр Медведёвского сельского поселения. Расположен в южной части района, на берегу р.Артюш(Уртюш) у места впадения её в р.Ай. Село основано  в 1785году. Заселили село крестьяне, приехавшие из Тульской губернии в поисках работы для выживания семей. Жители занимались заготовкой дров, производством древесного угля, добычей и доставкой железной руды на Златоустовский завод.

В 1795 - 1802 годах в окрестных горах начали действовать 1-й и 2-й Медведёвские железные рудники, были открыты месторождения белой глины и полосато - зелёного известняка.

В 1870-х годах в селе Медведёвка было 56 дворов, более 300 жителей, действовала земская школа.

В 1899 году в окрестностях села было открыто месторождение мрамора, разработка которого началась в 1909 году. Для первичной обработки камня (распиловка блоков) в 1912 году построен завод «Златоустовский мрамор» (третий подобного профиля в России). В 1913 году произведено 300 м2 мраморных досок.

В 1929 году пущен в эксплуатацию завод по производству строительного кирпича.

В 1958 году оба предприятия объединились в одно под названием «Комбинат строительных материалов». Производительность его составляла 1,8 тыс.м2 мраморных досок, 8 тыс.т мраморной крошки. По данным переписей, в 1917 году с.Медведёвка относилась к Кусинской волости Златоустовского уезда Уфимской губернии (206 дворов,1000 жит.), в 1926 являлась центром Медведёвского сельсовета в Кусинском районе Златоустовского округа Уральской области (192 двора, 919 жителей).

В 1930 году в селе организован колхоз им.Чкалова. В 1958 году колхоз вошел в состав совхоза «Медведёвский»на правах отделения.

Ныне на территории села действует ООО «Златоустовский завод строительных материалов», и предприятие по производству зерно - молочной продукции, имеются школа на 260 уч., детское учреждение на 55 мест, библиотека, участковая больница, Церковь, отделение связи, железнодорожная станция «Баритная», Дом культуры,  2 столовые, кафе-бар, банный комплекс, 4 магазина, АЗС, кладбище.

2.  Природные условия.

2.1. Климатическая характеристика.

Для составления климатической характеристики села Медведёвка, поселка Уртюшка использованы климатические данные г.Златоуста, как наиболее близко расположенному к рассматриваемому району. Удаленность района вглубь материка от морей и океанов обусловила образование континентального климата с резкими переходами температуры воздуха от холода к теплу и от дня к ночи. Годовые амплитуды  температуры воздуха могут превышать 80ºС. За год выпадает до 700мм осадков. Зима - холодная и длительная, лето - сравнительно тёплое и короткое.

Зима холодная, продолжительностью 5,5 - 6 месяцев. Абсолютный минимум составляет - 46оС.  В период с февраля по март отмечаются порывистые ветры, метели, бураны.

Весна короткая 1 - 1,5 месяца, обычно холодная, ветреная, характерная поздними заморозками (до первой половины июня).

Лето умеренно теплое, продолжительностью 3 месяца. Абсолютный максимум температуры воздуха + 38оС.

Осень непродолжительная, дождливая, с ранними заморозками (с середины сентября).

- средняя max. температура  воздуха  наиболее жаркого месяца (июль       - + 22,0оС;

- среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого  месяца (июль)  - +16,1оС;

- среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца(январь)  - -15,5оС;

Амплитуда колебаний температуры воздуха может достигать 84оС.

Осадки

Среднегодовое количество  осадков составляет 624 мм. Количество дней с осадками колеблется от 200 до 230. Наибольшее количество  осадков приходится на теплый период года(май-октябрь)  и составляет 70%(435мм) от общего количества выпавших осадков в год. Совершенно  без дождей летних месяцев на Южном Урале не бывает. Даже в засушлевые годы ни в один из летних месяцев не выпадало меньше 10мм осадков. Осадки выпадают сравнительно часто, более половины дней в месяц. Среднее число часов за год солнечного сияния составляет 1557.

Снеговой покров достигает максимума в конце марта, средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 74мм, максимум (130мм) наблюдается в марте. Среднее число дней в году со снеговым покровом составляет 170-200 дней. Глубина промерзания грунтов достигает 2м.

Наибольшее число дней с метелью составляет - 41 в год, дней с грозой 47 в год.

Влажность воздуха в рассматриваемом районе колеблется  в течении года незначительно. Минимум влажности отмечается в мае - 64%, максимум - в декабре - 84%.

Ветровой режим определяется распределением атмосферного давления, рельефом и другими физико-географическими особенностями данной местности. В районе Южного Урала зимой под влиянием отрога азиатского антициклона наблюдается увеличение ветров южной четверти. Летом ветровой режим в исследуемом районе связан преимущественно с воздействием отрога азорского максимума, что приводит к увеличению ветров северной части горизонта. На характеристики ветра существенное влияние оказывает почти меридиональное расположение Уральского хребта. Так как Уральские горы зимой находятся под сильным влиянием азиатского антициклона, а летом - под влиянием азорского максимума, в долине повторяемость штилей в течение года довольно высока и изменяется от 33% в феврале - апреле до 53% в июле - августе. В связи с большим количеством штилей, средняя скорость ветра невелика, в среднем за год она равна 2,4 м/сек., и по месяцам изменяется незначительно ( в пределах 1 м/сек.), достигая максимума зимой, а минимума летом. В то же время отмечались довольно большие максимальные скорости ветра: неоднократно более 20 м/сек., а за период с 1936 по 2002 гг. - до 40 м/сек.. Такая скорость,  конечно, обусловлена прохождением через Урал циклонических образований с ураганными ветрами.

Для поселка характерны ветры юго-западного и западного направлений. Такое направление ветров обусловлено рельефом, т.е. расположением поселка в долине параллельных горных хребтов Б.Таганая и Миасских гор, имеющих юго-западное направление.

- среднегодовая  повторяемость направлений  ветра и штилей в % приводится в  таблице 2.1.1.

Табл.2.1.1.

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 7 | 22 | 7 | 6 | 31 | 22 | 39 |

- средняя за год скорость ветра - 2,3 м/сек ;

- коэффициент, зависящий стратификации атмосферы, А=160.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха г.Златоусте всегда положительная и более чем за столетний период(1881-2002гг.) составляет 0,8ºС. В последнее двадцатилетие отмечается некоторая тенденция к повышению среднегодовой температуры, причём это происходит в основном за счёт повышения зимних температур. Она менялась от 0,3ºС(1986г.) до 3,6ºС(1995г.).  Годовой ход среднемесячной температуры хорошо выражен и имеет максимум в июле и минимум в январе. Разница между абсолютными максимумом и минимумом в г.Златоусте составляет 84ºС. Самым холодным месяцем является январь, так как число дней с низкими температурами у него наибольшее, а число дней со среднесуточной температурой выше 0ºС - наименьшее. В зимние месяцы редко отмечается положительная среднесуточная температура. Всегда положительная среднесуточная температура наблюдается лишь в июле и в августе.                   июль, По повторяемости жарких дней со среднесуточной температурой >15ºС лидирует июль, в котором таких дней более 20.

Переход среднесуточной температуры через 0ºС весной в среднем происходит в первой декаде апреля, а осенью - во второй декаде октября. Самые поздние весенние заморозки отмечались 25 июня 1935г., а самые ранние осенние - 16 августа 1969 г.

Среднесуточная температура воздуха обладает большой изменчивостью, особенно в зимнее время.

Климатические условия района не налагают особых ограничений на планировочную организацию поселка. При размещении новых промышленных и коммунальных предприятий следует учитывать преобладающее направление ветра во избежание ухудшения состояния воздушного бассейна на селитебных территориях и местах массового отдыха населения.

Режим влажности атмосферного воздуха

Содержание водяного пара в воздухе сильно изменяется в зависимости от времени года, физико-географических условий местности, синоптической циркуляции, состояния поверхности почвы и т.д. Относительная влажность имеет суточный ход почти обратный ходу температуры воздуха: её наименьшие значения отмечаются в дневные часы, а наибольшие - в ночные. В Златоусте отмечается определённое количество, так называемых «сухих» дней, когда влажность составляет не более 30% в любой срок наблюдения. Наличие сухих дней зимой связано с арктическими вторжениями, когда на территорию района поступает сильно вымороженный воздух с малым количеством влаги. Прогреваясь, эта воздушная масса удаляется от состояния насыщения на какое -то время. Число «влажных» дней (когда относительная влажность в 12-13 часов составляет не менее 80%), велико зимой, когда очень низок уровень температур и мало летом. Минимум  приходится не на июль, когда температура воздуха самая высокая, а на июнь - месяц, когда температура тоже довольно высока, но меньше количество осадков, поставляющих влагу в атмосферу.

Число влажных и, особенно, сухих дней сильно меняется от года к году за счёт циркуляционных факторов.

Облачность и осадки

Количество и форма облаков определяется в первую очередь циркуляционными процессами, определяющими преобладающее направление воздушных масс и их влагосодержание, поэтому они и изменяются в соответствии с сезонной сменой циркуляции в данном районе. Значительное влияние на характер облачности, особенно на облачность нижнего яруса, оказывает рельеф и свойства подстилающей поверхности. Меридиональное расположение Уральского хребта, перпендикулярно преобладающим западным воздушным потокам, обуславливает восходящие вертикальные токи, которые оказывают дополнительное влияние на увеличение облачности и осадков с наветренной стороны гор. Преобладание облачности в данном районе характерна в осенний период (октябрь-ноябрь). В летние месяцы повторяемость пасмурного неба уменьшается как по общей, так и по нижней облачности.

По степени увлажнения район относится к зоне достаточного увлажнения. По данным более чем за столетний период(1891-2002 гг.) среднегодовое количество осадков равно 701 мм. Более половины осадков выпадает в жидком виде(56%), 34% выпадает в виде твёрдых осадков, остальные 10% приходится на смешанные осадки.

В годовом ходе максимум месячных осадков, естественно, приходится на июль, а минимум - на февраль. За период наблюдений не наблюдалось месяцев без осадков. Наибольшее число дней с осадками отмечается в январе, хотя количество осадков в этом месяце мало. Зимой за сутки выпадает в основном до 5мм осадков, летом - до 10мм.

Атмосферные явления

Туман.  Основной причиной образования туманов является выхолаживание воздуха от подстилающей поверхности, то есть преобладают радиационные туманы.

Климат района континентальный, туманы здесь образуются не очень часто. Правда большое влияние на их образование оказывает орография местности. В пониженных местах, долинах рек и горных долинах, где ослаблена скорость ветра, наблюдается увеличенное туманообразование. Среднее и максимальное число дней с туманом  на метеостанции Златоуст приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

| Число дней | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Среднее | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| Максимальное | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 18 | 14 | 9 | 7 | 11 | 56 |

Зимой Туманы обычно редки, так как преобладает антициклональный, холодный воздух с малым влагосодержанием. Чаще туманы отмечаются не в июле, когда фиксируется наибольшее количество осадков, а в августе, когда количество осадков ещё велико, но уровень температуры воздуха уже понижен, особенно в ночные часы.

Грозы и град

Благодаря тёплому лету и достаточному увлажнению в районе часто наблюдается активная грозовая деятельность. Среднее за год число дней с грозой достигает 24, а в отдельные годы может достигать и 47 дней. Грозы отмечаются чаще в июне и в июле, гораздо реже весной и осенью. Образование гроз связано с прохождением холодных фронтов, термические внутримассовые грозы бывают редко.

Условия орографии способствуют возникновению мощных восходящих движений воздуха, обострению холодных фронтов и большей большей повторяемости гроз, чем на прилегающих к Уралу равнинах. Кроме того, благоприятные условия для грозовой деятельности создаются при вторжении холодных арктических масс на сильно прогретую подстилающую поверхность или прорыв южных циклонов из районов Средней Азии, которые вызывают неустойчивую погоду с интенсивной грозовой деятельностью.

Град наблюдается в основном с апреля по октябрь. Он имеет большую пятнистость при выпадении, обычно это полосы, протяженностью в несколько километров и шириной 1 - 1,5 км. Сопровождается град обычно ливневыми осадками, грозами, иногда шквалистым ветром. Выпадение града явление не очень частое, в среднем за год оно отмечается 1-2 раза в год, а в любой из отдельных месяцев - наблюдается не каждый год. В отдельные годы было и 5 дней, но только в июне, когда отмечается самая высокая температура и увлажнённость воздуха.

2.2.  Рельеф, геологическое строение и гидрогеологическая характеристика.

Рельеф

Село Медведёвка, поселок Уртюшка находятся в горно-лесной зоне Челябинской области и расположены на западном склоне гор Южного Урала в предгорьях хребта Б.Таганай.

Горный хребет Б.Таганай и Уреньга, являясь продолжением один другого, составляют наиболее высокую осевую линию Южного Урала в пределах области и имеют юго-западное направление. Рельеф гористый; ближайшая высота - 435м. Село Медведёвка, поселок Уртюшка находятся в межгорной долине; в нескольких километрах северо -  западнее  от  них  протягивается хребет Липовые горы. На востоке и юго-востоке протягивается хребет Чернореченский. В геоморфологическом отношении территория села Медведёвки и примкнувшей к ней территория п.Уртюшка располагаются в долине между этими хребтами.  Поверхность этого района характеризуется холмисто-увалистым, сложно-расчлененным рельефом с абсолютными отметками более 400,00 метров.

Гидрография и гидрология

Село Медведёвка расположено в южной части Кусинского района на берегу р.Артюш(Уртюш) у места впадения её в реку Ай,  относящейся к бассейну реки Белой, поселок Уртюшка – на берегах рек Бол. и Мал.Артюш и Артюш.

Севернее  села Медведёвка, в пределах населенного пункта, река Артюш  принимает левый приток - речку Большой Артюш. В месте слияния, на речке Малый Уртюш расположена запруда. Питание реки смешанное за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Река Артюш, разделяет село Медведёвку на две части и образует пойменную долину,   заливаемую в весеннее и осеннее время.

Поверхность поймы луговая, местами неровная, частично заболоченная, поросшая кустарником.

Характерным является и наличие нескольких паводков в течение года: весенний (апрель), когда идет интенсивное таяние снега и летне-осенние паводки, совпадающие с периодом дождей (июль-сентябрь) и достигающие весенних максимальных уровней.

Продолжительность весеннего половодья около 1,5 месяцев - 48 дней. Средняя дата начала половодья - 8 апреля, окончания - 26 мая.

Максимальная толщина льда приходится на 20.03. Начало ледохода 12.04. - окончание - 19.04. Продолжительность - 7дней. Продолжительность периода с ледовыми явлениями - 176 дней.

Река Артюш в пределах населенного пункта принимает левый приток - речку Большой Артюш. Гидрологические и гидрогеологические данные по этим рекам отсутствуют. В настоящее время наблюдения за рекой не ведутся.

Геология и гидрология

В геологическом строении района села Медведёвка и поселка Уртюшка принимают участие породы палеозойского возраста и четвертичные отложения.

Палеозойские породы представлены делювиальными и элювиальными отложениями, с поверхности перекрытые насыпными грунтами.

Сводный инженерно - геологический разрез представлен следующими разновидностями грунтов(сверху вниз):

Кайнозойская группа     КZ

Четвертичная система   Q

- Почвенно-растительный слой bQ4 черный.

- Насыпной грунт tQ4 - механическая смесь суглинка, щебня, металлургического шлака с глыбами кварцита прочного, слежавшийся.

- Суглинок dQ4 полутвердый коричневый с редкой дресвой, обломочный материал представлен кварцем. Мощность 0,4 - 1,0 м.

Мезозойская группа       МZ

-   Cуглинок   eMZ     тугопластичный      слабонабухающий             пестроцветный

(преобладают светло-коричневые, оранжевые цвета), с сохранившимися структурными связями, слюдистый. Мощность 0,4 - 1,0 м.

Специфические грунты

На территории проектируемого населенного пункта к специфическим относятся насыпные грунты, отличающиеся неоднородным составом, строением, сложением. В связи с вышеизложенным их физико - механические свойства незакономерны, поэтому  насыпные грунты не следует применять в качестве основания фундаментов.

На территории проектируемого населенного пункта к специфическим относятся элювиальный грунт, представляющий собой кору выветривания скальных грунтов до состояния суглинков. Суглинок элювиальный является слабонабухающим. При замачивании, промораживании, механических воздействиях или длительном пребывании в открытых котлованах и траншеях элювиальный грунт склонен к резкому ухудшению строительных качеств.

Гидрологические условия района села Медведевка и поселка Уртюшка характеризуются наличием подземных вод, связанных с коренными породами и делювиальными отложениями. В коренных породах циркулируют трещинные воды на различной глубине от поверхности земли.

ООО «ЗлатоустТИСИЗ» проводил значительные по объему изыскательские работы, связанные в основном с проектированием Медведёвского ГОКа в 1978-1980годах. По этим данным на большей части поселка, расположенного на водораздельных и склоновых участках, подземные воды отсутствуют до глубины ?метров(Арх.№ 570, 1977г., Арх.№  1835, 1989г. и др.) При этом верхняя часть дисперсной элювиальной толщи обладает просадочными свойствами 1 типа. В пойменной и на переходных участках подземные воды алювиального комплекса приближаются к поверхности на глубину 0-0,64м.  (Высота отм. 370,62- 377,80). Пойма заболоченная иногда затопляется в паводок. (Арх. №757, 1979г., Арх. № 1784, 1988г. и др.

Инженерно- геологическая оценка территории

Учитывая весь комплекс инженерно-геологических условий, затопление и подтопление прибрежных территорий, вся территория населенных пунктов по степени благоприятности для строительства подразделяется на следующие участки:

-  территории благоприятные для строительства,

-  территории неблагоприятные для строительства,

-  территории особо неблагоприятные для строительства,

-  территории, не подлежащие застройке.

Территории благоприятные для строительства характеризуются уклонами поверхности в пределах  0,5-10% и глубиной залегания грунтовых вод 3м. и более. Располагаются они преимущественно в правобережной части поселка.

К территориям неблагоприятным для строительства отнесены участки с уклонами поверхности более 10%, с высоким стоянием уровня грунтовых вод(менее 3м.), участки расположенные между линиями затопления паводками 1% и 4% обеспеченности слоем менее 0,6м.

Территория особо неблагоприятные располагаются преимущественно в пойме реки Артюш, затапливаемые паводками 4% обеспеченности и более.

Территории, не подлежащие застройке  включают участки карьеров, санитарно- защитных зон промпредприятий, территории, занятые шлакоотстойниками, полосы отвода железных дорог, территории высоковольтных ЛЭП, территории спецназначения, шахтные провалы.

Анализируя результаты оценки территории, следует сделать вывод, что основная часть сельских территорий пригодна для застройки.

Часть территорий, названных выше неблагоприятными, может быть использована для строительства после проведения инженерных мероприятий.

Территории особо неблагоприятные не рекомендуется использовать под застройку в связи с дорогостоящими работами по инженерной подготовке, т.е. их освоение экономически нецелесообразно. Такие участки подлежат озеленению.

3. Населённые пункты в системе расселения.

Село Медведёвка расположено на территории Кусинского муниципального района и является административным центром Медведёвского сельского поселения. Село расположено в южной  части Кусинского муниципального района на границе с Златоустовским городским округом, в 10 километрах южнее г.Куса. Село Медведёвка непосредственно граничит с поселком Уртюшка.

Население села Медведёвка и поселка Уртюшка в настоящее время  составляет 1835 жителей.

Транспортная связь с ближайшими населёнными пунктами осуществляется с помощью автодорог :

-    г.Челябинск - 186 км (граница с.Медведёвка - г.Златоуст - г.Челябинск)

-    г.Златоуст -16 км (граница с.Медведёвка - г.Златоуст)

-    г. Куса - 10 км (граница с.Медведёвка- граница г.Куса)

Также через с.Медведёвка проходит грузовая железнодорожная ветка, по которой осуществляются грузоперевозки промышленных предприятий.

Пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется из ближайших населённых пунктов: д. Медведёвка  (ж/д станция Баритная) и г.Куса.

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие аэропорты: аэропорт Баландино г.Челябинск, аэропорт Кольцово г.Екатеринбург.

Наиболее тесные культурные, экономические и трудовые связи  с.Медведёвка и пос.Уртюшка  имеют с г.Куса, г.Златоуст, г.Сатка, г.Челябинск, а также с населёнными пунктами республики Башкортостан.

Объекты культурного наследия.

На  территории  села  Медведёвка, посёлка Уртюшка   установлен памятник - обелиск в память о земляках, павших в боях за Родину в Великую Отечественную войну 1941-1945гг.

Памятник включен в Государственный список памятников истории и культуры РСФСР(с 2002г.- Российской Федерации) решением исполкома Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 20.09.1977г. №371.

В перечне объектов культурного наследия регионального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кусинского муниципального района Челябинской области (памятники архитектуры, истории и монументального искусства) на проектируемой территории села Медведёвка зарегистрирован памятник монументального искусства -                  «Памятник-обелиск, павшим в Великую Отечественную войну 1941-1945гг.», под государственным номером 268. Памятник установлен в августе 1967года в с.Медведёвка у здания завода стройматериалов. Высота памятника-обелиска-5,8м.        Сделан из мрамора и мозаичных плит. Форма его пирамидальная. Основание - 3,7х4,7м.  Автор - скульптор В.С.Дядькин. На обелиске надпись: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1941-1945гг.» и фамилии павших.     Памятник-обелиск  находится в     удовлетворительном           состоянии.  Граница территории памятника монументального искусства проходит по границе сквера,  в котором памятник установлен.

4. Экономическая база развития населённых  пунктов.

4.1.  Градообразующие отрасли .

В экономике села Медведёвка ведущее место занимают добывающая и перерабатывающая отрасли промышленности, производство строительных материалов и сельское хозяйство.  Основной градообразующей отраслью для села  является добывающая промышленность. На сегодняшний день на территории села Медведёвка действуют следующие предприятия :

-  ООО«Медведёвский мраморный  карьер». Месторождение мрамора было открыто  ещё в 1899 году. Разработка мрамора началась в 1909 году. Сегодня предприятие  ведёт добычу полезных ископаемых, производит мраморный щебень и декоративный песок ;

-  ООО «Шишимский мрамор и К0) .В настоящее время предприятие добывает и перерабатывает мрамор, производит строительные смеси и строительные материалы (камень стеновой) ;

-  ООО «Производственная группа «Уральский мрамор». В настоящее время предприятие изготавливает строительные материалы ( тротуарную плитку, камень стеновой), сухие строительные смеси ;

-  ЗАО «Барит-газ». Добыча баритов.

Общее число работающих на предприятиях с.Медведёвка и их подрядных организациях, а также за его пределами (по данным на 3 февраля 2009г.) на исходный год составило 280 человек.

Часть населения занято в строительной отрасли, на предприятиях, обслуживающих внешний транспорт.

4.2.  Обслуживающая отрасль.

В  настоящее время в сфере обслуживания населения занято 10 % жителей, тогда как рекомендуемый норматив 19-20 %, что говорит о недостаточной развитости сети объектов обслуживания.

4.3.  Население.

Согласно данным, предоставленным Администрацией Кусинского района, население села Медведёвка на 01.02.2009 г. составило 1696 человек, население поселка Уртюшка – 139 человек. Количество жителей практически стабильно за счёт миграционного притока, компенсирующего естественную убыль населения (уровень смертности превышает уровень рождаемости), что свидетельствует об относительной привлекательности села по сравнению с малыми населёнными пунктами Кусинского района.

Однако ежегодно с. Медведевка покидает 10 - 20 человек, основная причина миграционной убыли населения - недостаточность мест приложения труда, а также отсутствие развитой социальной инфраструктуры, относительно низкий уровень обеспеченности благоустроенным жилым фондом. Отсутствие в селе  физкультурно - спортивных и оздоровительных учреждений, а также недостаточно развитое медицинское обслуживание, негативно влияет на состояние здоровья населения, и как следствие на уровень смертности, который превышает рождаемость.

О низком уровне рождаемости и высоком уровне смертности также говорит удельный вес несамодеятельного населения (38,5% против 45-48% рекомендуемых), данная возрастная структура населения отражает кризисную демографическую ситуацию, характерную в настоящее время в целом для РФ.

Настоящим Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение оттока населения, в первую очередь молодых людей, как наиболее подвижной группы населения, составляющей  основной трудовой ресурс села. Причем уменьшение миграционного оттока молодежи как следствие приведет к повышению уровня рождаемости.

Население на расчетный срок определено исходя из объемов нового строительства, размещения части существующего населения на новых территориях, а также прибытия новых жителей из других мест , в частности из г.Златоуста.

-  Территория строительства новой усадебной застройки - 198,89 га;

-  Количество проектируемых усадебных домов  с             - 1510 домов/квартир;

принятым размером участка - 0,12-0,15 га

из них:

-   для новых семей с.Медведевка, пос.Уртюшка                - 245  домов/квартир;

-   для вновь прибывшего населения                                    -1265  домов/квартир;

Таким образом, население на расчетный срок составит:

2000 чел. + 200 чел. + 1265 х 3,0 ≈ 6000 чел.,

где:

2000 чел. и 200 чел. – население на расчетный срок села Медведевка и

поселка Уртюшка в соответствии со Схемой террито-

риального планирования Кусинского муниципального

района;

3795 чел. – вновь прибывшее население ( 3,0 – принятый коэффи-

циент семейности.

Общая концепция  улучшения и развития экономики села определена следующим образом:

-  развитие производственного потенциала существующих предприятий;

- строительство кирпичного завода на базе месторождения глины «Старый Аэродром»;

- строительство дробильно-сортировочного комплекса ЗАО «Барит-газ» на базе Медведевского месторождения ильмениттитаномагнетитовых руд и строительного камня;

-  освоение рекреационных ресурсов территории, а именно строительство базы отдыха на берегу реки Ай.

Таким образом:

-  все отрасли производства получат качественное развитие;

-  получит развитие сфера отдыха и туризма;

- количество мест приложения труда на градообразующих предприятиях и  учреждениях увеличится с 280 до 600 рабочих мест (на расчетный срок).

5.   Основные направления градостроительного развития села Медведевка, поселка Уртюшка.

5.1.  Территория населенных пунктов.

Село Медведевка и поселок Уртюшка в существующих границах занимают 333,42 га и 58,37 га соответственно. Средневзвешенная плотность населения в селитебной зоне составляет 12,0 чел/га и 8,8 чел/га, что является довольно низким показателем, характерным для сельских населённых пунктов. Подавляющую часть территорий занимают кварталы усадебной застройки с низкой плотностью населения. Для села Медведевка и поселка Уртюшка характерно чёткое деление на селитебную и производственную зоны. Несмотря на относительно компактную планировочную структуру населенных пунктов в рамках территориального объединения необходима реконструкция, упорядочение и чёткая организация существующей и проектируемой застройки, что приведёт к рациональному использованию земель и оптимальному функциональному использованию территории объединенного населенного пункта.

Современный баланс территории села Медведевка и поселка Уртюшка по функциональному использованию приведён в таблице 5.1.1.

Баланс территорий по функциональному использованию

(современное состояние)

Таблица 5.1.1.

| № | Наименование | Село Медведевка | Пос.Уртюшка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % к итогу | площадь, га | % к итогу |
| 1. | Жилая зона, всего, в том числе территории: усадебной застройки 2 – 3 эт. многоквартирной застройки | 123,76 116,12 7,64 | 37,11 34,82 2,29 | 15,53 15,53 - | 26,60 26,60 - |
| 2. | Общественно-деловая зона, всего, в том числе территории: административных учреждений учреждений здравоохранения учреждений торговли, обслуживания, досуга участков детсадов и школ объектов отдыха и туризма | 16,99 0,11 0,28 1,88 1,26 13,46 | 5,09 0,03 0,08 0,56 0,38 4,04 | 0,26 - - 0,26 - - | 0,45 - - 0,45 - - |
| 3. | Производственная зона, всего, в том числе территории: промышленных предприятий коммунально-складских объектов | 15,57 15,01 0,56 | 4,67 4,50 0,17 | 22,34 22,34 - | 38,27 38,27 - |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, всего, в том числе территории: пашни | - - | - - | - - | - - |
| 5. | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего, | 67,12 67,12 | 20,13 20,13 | 6,57 6,57 | 11,26 11,26 |
| 6. | Природная зона, всего в том числе территории: рек и ручьев лесов, лесопосадок кустарника лугов озеленения общего пользования санитарно-защитное озеленение | 100,80 8,50 51,48 2,62 38,09 0,11 - | 30,24 2,55 15,44 0,80 11,42 0,03 - | 11,26 0,49 0,10 2,95 7,71 - - | 19,29 0,84 0,17 5,05 13,23 - - |
| 7. | Прочие территории, всего (овраги, обрывы, откосы, пустыри) | 9,18 9,18 | 2,76 2,76 | 2,41 2,41 | 4,13 4,13 |
|  | ИТОГО: | 333,42 | 100 | 58,37 | 100 |

Вывод. Анализ современного использования земель населенных пунктов свидетельствует о необходимости упорядочения застройки, формирования чётких функциональных зон, что позволит выделить территории для принципиального развития селитебной зоны. Развитие производственной зоны предусмотрено за счёт упорядочения территорий существующих промпредприятий. В настоящее время возникла необходимость выделения значительных территорий нового усадебного строительства для жителей г. Златоуста, в связи с этим, проектом предусмотрено изменение черты села Медведевка и поселка Уртюшка.

5.2.   Комплексная оценка. Выбор территории для развития населенных пунктов.

В соответствии с Водным кодексом, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территориях  села Медведевка и поселка Уртюшка  были определены следующие проектные ограничения:

- СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- охранные зоны ЛЭП, газопроводов;

- СЗЗ и отвод железной дороги;

- придорожные полосы автодорог;

- береговые полосы, прибрежные защитные и водоохранные зоны реки  Ай, рек Артюш , Мал.Артюш, Бол.Артюш;

- зоны санитарной защиты водозаборных скважин;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зон подтопления, подтопления – затопления паводками и грунтовыми водами, нарушенные территории, территории с уклоном 10% и более);

Ориентировочные размеры СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), поскольку проекты СЗЗ на предприятиях села Медведевка и поселка Уртюшка отсутствуют. Ориентировочный размер санитарно-защитных зон и санитарных разрывов должен быть уточнен проектом СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных наблюдений и измерений, оценки риска для здоровья населения.

Проекты СЗЗ должны быть разработаны всеми предприятиями и при необходимости разработаны мероприятия по сокращению размеров СЗЗ до границ существующей жилой застройки. В случае невозможности уменьшения границ СЗЗ до жилой застройки необходимо принять меры по переводу (перепрофилированию) предприятия, либо по переселению жителей из СЗЗ. Эти мероприятия находятся под контролем Роспотребнадзора и Администрации Медведевского сельского поселения.

Ориентировочные размеры санитарно – защитных зон основных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице 5.2.1.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон

Таблица 5.2.1.

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Ориентировочный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Медведевский мраморный карьер» | 100 |
| 2. | ООО «Шишимский мрамор и Ко» | 100 |
| 3. | Предприятие по производству мебели | 100 |
| 4. | Производство мраморных плит | 100 |
| 5. | Производство пиломатериалов | 100 |
| 6. | Фермерское животноводческое хозяйство | 300 |
| 7. | АЗС | 50 |
| 8. | Мастерская по ремонту автомобилей | 50 |
| 9. | Предприятие по изготовлению металлоконструкций |  |
|  | из профиля ЗМК | 300 |
| 10. | Очистные сооружения канализации | 200 |
| 11. | Кладбище | 50 |
| 12. | Электроподстанция | 100* |
| 13. | Железная дорога | 100** |
| 14. | Пожарная часть | 30*** |
| 15. | Мусороперегрузочная станция (проектируемая) | 100 |

*   В соответствии с примечаниями (пункт 3) раздела  7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для  электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

**  Санитарный разрыв от железной дороги взят ориентировочно – 100 м. Величина разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений (пункт 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

*** Размер СЗЗ пожарного депо определяется расчетом физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных измерений.

Согласно главе 5 пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских площадок;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

В границах отвода железной дороги запрещено размещение объектов гражданского и промышленного назначения, объектов коммунального хозяйства, участков огородов, садов, строительство автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов относящихся к железной дороге).

Определение границ поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, режимов эксплуатации зон санитарной охраны выполняется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для подземных источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих их поясов (пункт 2.2.):

- первый пояс – строгого режима (не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод и не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод);

-  второй и третий пояса – пояса ограничений;

В проектах ЗСО определяются план мероприятий для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (пункт 3.2.).

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек определены согласно Водного кодекса РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006г.) и составляют:

- береговые полосы р.Ай, р.Артюш, р.Мал.Артюш, р.Бол.Артюш – 20м;

- прибрежные защитные полосы р.Ай, р.Артюш, р.Мал.Артюш, р.Бол.Артюш – 50м;

- водоохранные зоны р.Ай,– 200м,  р.Артюш, р.Мал.Артюш, р.Бол.Артюш – 50м.

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

Участки с активным рельефом (уклон 10-20%, более 20%) в основном приурочены к берегам рек. Указанные ограничения приведены на Схеме  комплексной оценки территории, М 1:5000 и занесены в электронную базу ГИС ИнГЕО.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения; участки, на которых регламентируется их использование, либо требующие инженерно-технических мероприятий; участки, исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и спрогнозировать возможное улучшение условий при застройки территории и ее эксплуатации. Результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

На карте-схеме выделяются следующие категории территорий:

      - благоприятные;

      - условно благоприятные, в том числе:

по инженерно-строительным условиям:

          - заболоченные территории;

          - территории с уклоном 10-20%;

согласно регламентам использования территории:

          - СЗЗ предприятий и коммунальных объектов;

          - второй и третий пояса ЗСО водозаборных скважин;

          - прибрежные защитные зоны рек;

      - неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

по инженерно-строительным условиям:

          - карьеры, овраги, нарушенные территории;

          - территории с уклоном свыше 20%;

          - территории, затопляемые 4% паводком;

согласно регламентам использования территории:

          - береговые полосы рек;

          - первый пояс ЗСО водозаборных скважин;

          - охранные зоны ЛЭП;

          - СЗЗ электроподстанций;

          - отвод железной дороги.

При принятии градостроительных решений по освоению территории села и поселка следует руководствоваться картой-схемой ограничений.

Баланс территории по результатам комплексной оценки представлен в таблице 5.2.2.

Баланс территории по результатам комплексной оценки

Таблица 5.2.2.

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медве- девка | Уртюш- ка | Медве- девка | Уртюш- ка |
| 1. | Территории, не подлежащие застройке, всего: в том числе: - по инженерно-техническим условиям (территории с уклонов свыше 10%, овраги) - согласно регламентам использования территории (первый пояс ЗСО, береговая полоса, СЗЗ ЛЭП) | 77,6 11,6 66,0 | 5,5 0,25 5,25 | 23,3 3,5 19,8 | 9,4 0,4 9,0 |
| 2. | Территории, условно благоприятные для застройки, всего: в том числе: - по инженерно-техническим условиям (подтопляемые, заболоченные территории) - согласно регламентам использования территории (второй пояс ЗСО, СЗЗ предприятий, прибрежная защитная зона) | 85,3 35,4 49,9 | 24,55 1,25 23,3 | 25,6 10,6 15,0 | 42,1 2,1 40,0 |
| 3. | Территории благоприятные для застройки, всего: | 170,52 | 28,32 | 51,1 | 48,5 |
|  | ИТОГО: | 333,42 | 58,37 | 100 | 100 |

Выбор территории для развития населенных пунктов

В результате комплексной оценки территорий села Медведевка и поселка Уртюшка, учитывая характер использования земель, размещение производственных объектов, границы санитарно-защитных и  водоохранных зон, охранные зоны ЛЭП,  ЗСО водоводов и скважин, природные и гидрологические факторы, сделаны следующие выводы:

- несмотря на достаточно компактную планировочную структуру в существующих планировочных районах ресурс территорий для жилого и общественного строительства есть;

- село Медведевка и поселок Уртюшка расположены на слиянии рек Бол. и Мал. Артюш и р. Артюш, р. Артюш и р. Ай, что несколько ограничивает их территориальное развитие.

- населенные пункты имеют участки с активным рельефом, не позволяющие размещать объекты строительства.

- к настоящему времени на территории сложились две  основные производственные базы: между центральной частью села и железной дорогой (предприятия добывающей и перерабатывающей отраслей); в северной части поселка (Фермерское животноводческое хозяйство). Размещение новых производств недопустимо в связи с санитарными и экологическими требованиями, таким образом развитие их предусмотрено только в существующих границах;

- на территории населенных пунктов расположено три водозаборных скважины: в центральной части в районе малоэтажной застройки, на правом берегу реки Бол.Артюш, на животноводческой площадке. Новое жилое и  общественное строительство в границах второго и третьего поясов ЗСО скважин предусматривается только при условии организации первого пояса ЗСО и с соблюдением действующих санитарных норм;

- в соответствии с положениями Водного кодекса РФ, СНиПа «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» не предусматривается застройка береговых полос рек (20м), полосы отвода железной дороги, охранных зон ЛЭП; не предусматривается жилая и общественная застройка в границах СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства (кладбищ, гаражей, АЗС и т.д.) застройка прибрежных защитных и водоохранных зон предусматривается с учетом действующих санитарных норм ( в первую очередь наличие центральной и ливневой канализации, либо локальных очистных сооружений)

- территории, не подлежащие застройке составляют:

- село Медведевка  -  23,3 %;

- поселок Уртюшка  -   9,4 %;

- территории, условно благоприятные для строительства :

- село Медведевка  -  25,6 %;

- поселок Уртюшка  -  42,1 %;

5.3.  Черта населенного пункта.

Проектом принята черта населенного пункта, объединяющая село Медведевка и поселок Уртюшка.

Настоящим Генеральным планом предусмотрено изменение черты населённых пунктов в сторону увеличения, необходимое для развития селитебной зоны на расчётный срок. В настоящее время площади села Медведевка и  поселка Уртюшка составляют соответственно 333,42 га и 58,37 га. Проектом предусмотрено присоединение земель для развития общей площадью 587,94 га. Таким образом общая площадь села Медведевка и поселка Уртюшка в проектируемых границах составит 979,73 га.

Изменение поселковой черты предусмотрено практически по всему периметру, за исключением южной части. Принципиальное расширение границ предусмотрено к востоку от села Медведевка с включением в территорию лесного массива, существующего кладбища, получившего развитие на север, запад и восток. В общую границу также вошли свободные территории с западной и северо-западной сторон. Все присоединяемые земли находятся на территории Медведевского сельского поселения.

Графическое построение существующей и проектируемый черты села Медведевка, поселка Уртюшка присутствует на основных чертежах Генерального плана, а также занесено в электронную базу ГИС ИнГЕО.

Баланс присоединяемых земель приведён в таблице 5.3.1.

Изменение черты населённого пункта.

Баланс присоединяемых земель*

Таблица 5.3.1.

| № | территория | Площадь, га | %к итогу | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли лесного фонда | 152,93 |  |  |
| 2. | Земли сельхозназначения | 205,31 |  | Медведевское сельское поселение |
| 3. | Луга | 131,41 |  |  |
| 4. | Кустарники | 11,76 |  |  |
| 5. | Огороды | 2,52 |  |  |
| 6. | Водные объекты (реки, ручьи) | 7,36 |  |  |
| 7. | Дороги, первый пояс ЗСО, зона ЛЭП | 50,1 |  |  |
| 8. | Овраги, нарушенные земли | 5,67 |  |  |
| 9. | Кладбище | 2,35 |  |  |
| 10. | Отвод железной дороги | 18,53 |  | ОАО «РЖД» |
|  | ИТОГО: | 587,94 | 100,0 |  |

*расчёт произведён в электронной базе ГИС ИнГЕО.

5.4.  Планировочная и архитектурно-пространственная структура населенных пунктов.

Село Медведевка имеет четыре ярко выраженных планировочных района, разделенных рекой Артюш и железнодорожной магистралью.

Центральная часть села, расположенная между улицами Лесная и Береговая, представляет собой основной массив жилой застройки с малоэтажным ядром по улицам Братьев Пономаренко и Суворова. Основные обслуживающие учреждения села – детский сад, школа, больница, отделение связи, аптека, администрация сельского поселения, дом культуры расположены в центральной части села по улице Братьев Пономаренко.

Жилой район, расположенный вдоль улиц Новая и Нагорная, отделяет от центральной части села река Артюш, район представлен усадебной жилой застройкой, предприятия и учреждения обслуживания отсутствуют.

Жилые районы усадебной застройки, расположенные в южной части села  между улицами Свердлова и Садовая, улицами Школьная и 3-я Дачная, отделены от центральной части села железнодорожной магистралью. Учреждения обслуживания в этих районах представлены небольшими объектами торговли.

Территория села используется интенсивно, но не имеет четкого функционального зонирования. В селе отсутствует четко выраженный общественный центр, производственная зона непосредственно примыкает к кварталам жилой застройки. Размещение объектов обслуживания имеет отклонение от рекомендуемого норматива, в первую очередь, для жителей периферийных районов села, отсутствует система озеленения общего пользования и санитарно-защитного озеленения, не сформированы зоны отдыха населения.

Поселок Уртюшка находится северо-восточней села Медведевка,  разделен от него коридором ВЛ 110 кВ, рекой Артюш и  расположен по правому и левому берегам реки Бол.Артюш. Транспортная связь села Медведевка с поселком Уртюшка осуществляется по дороге, проходящей вдоль реки Артюш и далее по плотине на реке Мал.Артюш.  Жилая  застройка представлена индивидуальными усадебными домами, из объектов обслуживания имеются только магазины, столовая. В части левого берега реки Бол.Артюш начато строительство коттеджного района. В северной части поселка находится территория подсобного сельхозпредприятия.

Главной задачей проекта явилось объединение двух населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости друг от друга. Необходимость в этом возникла из-за активно начатого строительства коттеджной застройки в поселке Уртюшка, заказчиками которой являются жители города Златоуст. При разработке генерального плана учитывались существующие отводы под строительство с дальнейшим включением их в общую планировочную структуру.

Проектом предлагается районы нового строительства разместить в следующих направлениях по отношению к существующему населенному пункту:

-   с восточной стороны (ограничениями площадки являются железнодорожная магистраль, коридор ВЛ 110 кВ, лесные массивы);

-      с  западной стороны  (ограничения – лесные массивы, ручей);

-      с  северо-запада  (ограничения – лес, ВЛ 110 кВ, река);

Планировочная структура новых кварталов усадебной застройки продиктована природными условиями: наличием многочисленных лесных массивов как внутри населенного пункта, так и в его окружении, а также рек, ручьев с существующими прудами, крутым рельефом.  В новом восточном районе организуется центр с доминирующим зданием церкви. Здесь же размещены участки школы и детского сада. Во всех новых районах предусматриваются подцентры с необходимым составом объектов обслуживания (детские сады, объекты торговли, общественного питания , бытового обслуживания и другие). Жилые кварталы застраиваются 1-2 этажными усадебными домами.

Проектом достигнута максимальная связь общественных центров планировочных районов с общепоселковым центром, который дополняется досуговым комплексом и сквером с площадками для игр и отдыха по улице Братьев Пономаренко, центром бытового обслуживания, сквером с площадками для занятия спортом по улице Красный путь (напротив школы).

В районах существующей усадебной застройки по улицам Нагорная и Степана Разина  создаются центры обслуживания населения (объекты торговли и бытового обслуживания).

В южной части села Медведевка на правом берегу реки Ай проектом предусмотрена организация базы семейного отдыха и детского оздоровительного лагеря.

Производственные территории сохраняются в существующих границах с возможностью размещения в них, при необходимости, новых предприятий или восстановления прежних. При этом должны быть соблюдены санитарные разрывы от производств до селитебной территории с организацией санитарно-защитных зон.

5.5. Развитие природного комплекса.

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие  от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

В настоящее время 13,17% территории населенных пунктов занято лесными массивами, пойменные территории рек ручьев создают уникальные возможности для организации зон отдыха во всех планировочных районах, село и поселок расположены в живописной природной среде, для организации лесопарков и парков, не требуется дополнительных посадок крупномерных деревьев, однако, несмотря на все условия для создания развитой природно-рекреационной зоны, в настоящее время система озеленения общего пользования представлена случайными, как правило, неблагоустроенными участками.

Проектом предусмотрено создание единой системы озеленения, образующей природный планировочный каркас населенных пунктов, основные структурные составляющие  которой будут приурочены к пойменной территории рек и ручьев, и включающей в себя:

- благоустройство и озеленение, в т.ч. санитарно-защитное, главных и основных улиц села;

- организацию системы скверов в центральной части села (сквер перед зданием школы, сквер у центра бытового обслуживания, сквер у досугового центра,

сквер напротив проектируемого здания церкви);

- организацию скверов на территории общественных подцентров во всех планировочных районах;

- организацию пляжных зон и зон отдыха у воды: в северной части села

по берегам пруда на реке Мал.Артюш, в районе существующей базы отдыха                    на озере в центральной части села, на правом берегу реки Ай.

- посадку водоохранного озеленения в границах прибрежных защитных зон рек Ай, Артюш, Мал.Артюш и Бол.Артюш на территории села;

- создание системы санитарно-защитного озеленения.

Таким образом, проектируемая система озеленённых территорий

Формируется из:

Территорий рекреационного назначения:

- общего пользования: скверы, парки, лесопарки, бульвары, озеленённые пешеходные зоны;

- ограниченного пользования: озеленённые территории детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культовых объектов, баз отдыха.

Территорий озеленения производственного характера:

- земли, занятые огородами, выпасами, коллективными садами и т.д.

Озеленённых территорий специального назначения:

- озеленения улиц, территорий внешнего транспорта (автодорог, железной дороги), санитарно-защитное озеленение, водоохранное озеленение.

С учётом вышеперечисленных мероприятий, площадь озеленённых территорий общего пользования на расчётный срок составит 23,86 га ( 39,7 м2/чел), в настоящее время – 0,11 га (0,6 м2/чел) ;  площадь озеленения специального назначения (за исключением водоохранного озеленения) на расчётный срок составит 44,57 га, в настоящее время данный вид озеленения на территории села отсутствует.

5.6.  Развитие и реконструкция жилых территорий.

В настоящее время жилой застройкой занято 116,57 га ( 29,8% территории с.Медведевка и пос.Уртюшка), размещено на этой территории 38,28 тыс.м2 общей

площади, из них ветхое - 0,711 тыс.м2, в СЗЗ – 0,849 тыс.м2.

Подавляющую часть территории жилой застройки занимают кварталы индивидуальных домов ( 471 дом, общей площадью ≈ 28,26 тыс.м2),  в центральной части – 2-х этажная застройка ( 18 домов, общей площадью 10,02 тыс.м2).

Генеральным планом определены территории нового строительства. Проектируемая жилая территория составит 198,89 га, на которой размещается 1510 коттеджей или 181,2 тыс.м2 общей площади ( из расчета, что площадь одного коттеджа равна 120 м2). Принятый размер участка - 0,12-0,15 га.

Таким образом, всего по генплану:

-    жилой территории- 315,46 га;

-    количество домов - 1999 ( 2181 квартира);

-    общая площадь     - 217,92 тыс.м2 ( обеспеченность общ.пл. – 36,3 м2/чел.).

5.7.   Развитие социальной инфраструктуры.

На текущий год социальная инфраструктура села Медведевка и поселка Уртюшка представлена практически всеми отраслями обслуживания и оказания услуг населению, однако, сферы культурно-досугового и бытового обслуживания недостаточно развиты, отсутствуют оздоровительные учреждения, не развита система спортивных объектов, не сформирована система общественных подцентров обслуживания.

Проект разрабатывается в соответствии с положениями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласно нормативам обеспеченность учреждениями в селе Медведевка и поселка Уртюшка составляет:

- местами в детских садах - 70 % (от фактически необходимых, учитывая количество

детей дошкольного возраста);

-   клубными, досуговыми, зрительскими местами  - 30 %;

-   предприятиями торговли  - 85 %;

-   предприятиями бытового обслуживания  -  25 %;

- учреждения дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные учреждения в селе Медведевка и поселка Уртюшка отсутствуют:

Настоящим Генеральным планом предусмотрено создание развитой системы учреждений обслуживания (с учетом перспективной численности населения и нормативных радиусов пешеходной доступности) с целью формирования в пределах каждого жилого образования комфортной среды, связанной с зонами отдыха и центрами предоставления услуг населению.

Развитие социальной инфраструктуры населенного пункта предусматривается с тем, чтобы способствовать:

-   созданию дополнительных, доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе нового строительства, предприятий и учреждений обслуживающей сферы;

-   достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);

-   повышению уровня здоровья и культуры населения и, как следствие, повышению качества трудовых ресурсов;

-  повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации и, в конечном итоге,повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала;

- созданию более комфортной среды жизнедеятельности и, как следствие, снижению миграционного оттока населения.

Проектом предусмотрено строительство:

-  общеобразовательной школы на 580 учащихся;

-  детских садов на 120, 75, 65 мест;

-  комплекса детский сад на 75 мест- начальная школа на 30 учащихся;

-  досугового центра;

-  центров торговли и обслуживания;

-  центра бытового обслуживания;

-  подцентров с объектами торговли и  бытового обслуживания;

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания представлен в таблице 5.7.1.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Таблица 5.7.1.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания, ед. измерения | Норма на 1000 жител. | Потреб- ность по норме | Имеется в наличии | Убыль | Новое строи- тельство | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Детские дошколь- | 65 | 390 | 55 | - | 335 | 120 мест |
|  | ные учреждения, |  |  |  |  |  | 75 мест |
|  | место |  |  |  |  |  | 65 мест |
|  |  |  |  |  |  |  | 75 мест (с |
|  |  |  |  |  |  |  | нач.школ.) |
| 2. | Общеобразова- | 145 | 870 | 260 | - | 610 | СОШ - 580 |
|  | тельные школы, |  |  |  |  |  | учащихся, |
|  | учащиеся |  |  |  |  |  | НОШ - 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | учащихся |
| 3. | Стационары всех | По | - | 20 | - | - |  |
|  | типов, коек | задан. |  |  |  |  |  |
|  |  | на |  |  |  |  |  |
|  |  | проек. |  |  |  |  |  |
| 4. | Аптека, объект | - | 2 | 1 | - | 1 | В здании |
|  |  |  |  |  |  |  | Больницы, |
|  |  |  |  |  |  |  | подцентр |
| 5. | Раздаточный | - | 1 | - | - | 1 | В здании |
|  | пункт молочной |  |  |  |  |  | больницы |
|  | кухни, объект |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Физкультурно- |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивные соо- |  |  |  |  |  |  |
|  | ружения |  |  |  |  |  |  |
|  | - спортзалы, | 80 | 480 | - | - | 480 |  |
|  | м2площади пола |  |  |  |  |  |  |
|  | - территория, га | 0,7- | 4,2 | - | - | 4,2 |  |
|  |  | 0,9 га |  |  |  |  |  |
| 7. | Клуб, | 80 | 480 | 130 | - | 350 | Досуговый |
|  | посетительское |  |  |  |  |  | центр |
|  | место |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Библиотека, | 4,5-5/ | 30/24 | 10/12 | - | 20/12 | Досуговый |
|  | Тыс.ед.хранения/ | /3-4 |  |  |  |  | центр |
|  | /читат.место |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Магазины, | 300 | 1800 | 513 | - | 1287 | Центры |
|  | м2 торг. площади |  |  |  |  |  | торговли и |
|  |  |  |  |  |  |  | обслужив. |
| 10. | Предприятия | 40 | 240 | 70 | - | 170 | Досуговый, |
|  | общественного |  |  |  |  |  | центр торг. |
|  | Питания, место |  |  |  |  |  | и обслуж. |
| 11. | Предприятия | 7 | 42 | 2 | - | 40 | Центр быт. |
|  | бытового обслу- |  |  |  |  |  | обслужив., |
|  | живания, раб.мест |  |  |  |  |  | подцентры |
| 12. | Химчистка, | - | 1 | - | - | 1 | Центр быт. |
|  | приемный пункт |  |  |  |  |  | обслужив. |
| 13. | Баня , место | 7 | 42 | - | - | 42 |  |
| 14. | Отделение связи, | по | 2 | 1 | - | 1 | Подцентр |
|  | объект | нормам |  |  |  |  |  |
| 15. | Пожарное депо, | 2 на 1- | 2 | 1 | - | 1 |  |
|  | пожарный а/м | 7 т.чел. |  |  |  |  |  |
| 16. | Гостиницы, место | 6 | 36 | - | - | 36 | Центр |
|  |  |  |  |  |  |  | обслужив. |

5.8.  Организация производственных территорий.

Село Медведевка характеризуется достаточно развитой производственной базой, наличием внешних автомобильных и железнодорожных связей. Здесь функционируют ООО «Медведевский мраморный карьер», ООО «Шишимский мрамор и Ко», предприятия по производству мебели, мраморных плит, пиломатериалов. К северу от поселка Уртюшка размещается фермерское животноводческое хозяйство. Общая площадь территорий промпредприятий составляет 37,35 га.

Между этими населенными пунктами на месте существующего карьера на сегодняшний момент создается предприятие по изготовлению металлоконструкций из профиля ЗМК.

Также предполагается строительство кирпичного завода на базе месторождения глины «Старый Аэродром» и строительство дробильно-сортировочного комплекса ЗАО «Барит-газ» на базе Медведевского месторождения  ильмениттитаномагнети-

товых руд и строительного камня.  Размещение этих предприятий осуществляется за чертой населенного пункта.

Развитие производственных баз села предусматривается в существующих границах с возможностью размещения на их территории, при необходимости, предприятий с меньшим классом вредности. При этом должны быть учтены санитарные разрывы от производств до селитебных территорий и организованы санитарно-защитные зоны.

Учитывая сложившуюся структуру производственной базы, наличие сырьевых ресурсов и транспортных связей, главной составляющей основы  экономики села станут предприятия добывающей и перерабатывающей  отраслей.

5.9.   Развитие транспортной инфраструктуры.

5.9.1.Внешний транспорт

Внешнее грузовое и пассажирское сообщение села Медведевка, поселка Уртюшка осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного видов транспорта.

Село Медведевка расположено в 23 км от автомобильной дороги федерального значения М-5 “Урал”, в 16 км от города Златоуст и в 186 км от областного центра – города Челябинск.

На территории села располагается грузопассажирская железнодорожная станция на линии Южно-Уральской железной дороги Челябинск – Москва.

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие международные аэропорты: “Челябинск” (“Баландино) и “Кольцово” Екатеринбург.

5.9.2.   Улично-дорожная сеть.

Основой планировочной структуры любого населенного пункта является сеть улиц и дорог. Проектом предусмотрено упорядочение улично-дорожной сети села и поселка, реконструкция существующих улиц, новое дорожное строительство, и в итоге создание четкой системы основных и второстепенных  жилых улиц и  дорог.

Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные улицы свяжут все жилые образования села и поселка, обеспечат транспортную доступность к центрам обслуживания населения, местам приложения труда. С юго-востока на северо-запад через населенный пункт проходит основная улица с выходами на внешнюю автомобильную дорогу.

В основу системы основных улиц легли существующие улицы с добавлением транспортных колец в районах новых кварталов.

Существующие улицы требуют реконструкции с расширением проезжей части, организацией тротуаров и освещения. Внутри кварталов транспортные и пешеходные связи осуществляются по второстепенным улицам, проездам и тротуарам. Второстепенные улицы и проезды имеют выходы на основные.

Для связи села Медведевка, поселка Уртюшка с городами Челябинск, Златоуст, Куса, населенными пунктами района существует автобусное сообщение.

5.9.3. Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств.

К объектам обслуживания транспортных средств, предусмотренных к расчетному сроку на территории населенного пункта относятся: автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, гаражи боксового типа для постоянного хранения легковых транспортных средств, открытые парковки для хранения легковых автомобилей.

Парковки для временного хранения индивидуального автотранспорта предусмотрены у всех общественных, торговых зданий и объектов обслуживания, а также у промпредприятий.

Для постоянного хранения легковых автомобилей используются существующие гаражи для многоквартирной застройки, и гаражи на территориях собственных участков для усадебной застройки.

Поперечные профили улиц представлены на рисунках  1, 2, 3.

Поперечные профили улиц

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

# 610.- 6.16. Развитие инженерной инфраструктуры.

6.10. Водоснабжение

Данный раздел проекта разработан в соответствии с Техническими условиями № 17 от 24.03.2011г. выданными ООО «Тепловые сети» Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, в с применением   программно-расчетного  комплекса  для  систем   водоснабжения  Zulu ГИС.

Существующее положение

Источниками существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения села Медведевка, поселка Уртюшка являются водоразборные скважины.

Расчётное водопотребление

В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании СНиПа 2.04.02-84*, а также с учетом Технических условий № 17 от 24.03.2011г. выданными ООО «Тепловые сети» максимальные часовые расходы воды определены по  укрупненным показателям в зависимости от плотности населения и назначения существующих и проектируемых зданий, от степени благоустройства инженерным оборудованием существующих и проектируемых зданий, а также по данным типовых проектов примененных при проектировании.

Таким образом, для расчёта водопотребления основываясь требованиями СНиП 2.04.02-84*, проектом принимаются следующие укрупнённые среднесуточные расходы воды:

- для жилых домов этажностью 2-5 эт. – 0,3 м3/сут. на одного жителя

- для жилых домов частной застройки 1-2 эт. – 0,25 м3/сут. на одного жителя.

### Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети приняты по табл. 5 СНиП  2.04.02-84* и принимается – 0,01 м3/сек.

┌─────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐

│  Число жителей  │Расчетное  │     Расход воды на наружное      │

│  в населенном   │количество │пожаротушение в населенном пункте │

│пункте, тыс. чел.│одновремен-│        на один пожар, л/с        │

│                 │ных пожаров├─────────────────┬────────────────┤

│                 │           │   застройка     │   застройка    │

│                 │           │зданиями высотой │зданиями высотой│

│                 │           │ до двух этажей  │три этажа и выше│

│                 │           │  включительно   │   независимо   │

│                 │           │   независимо    │   от степени   │

│                 │           │   от степени    │их огнестойкости│

│                 │           │их огнестойкости │                │

├─────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┤

│        До   1   │1          │5                │10              │

│Св.   1 "    5   │1          │10               │10              │

│"     5 "   10   │1          │10               │15              │

│"    10 "   25   │2          │10               │15              │

Общий - максимальный расход воды, определенный по указанным нормативам, с учетом неучтенных расходов и расходов воды на пожаротушение составляет 1608 м3/сутки.

Проектируемая система водоснабжения

Настоящим проектом система водоснабжения существующих и проектируемых зданий и сооружений предполагает упорядочение трассировки и вынос её за красные линии застройки в соответствии с проектом застройки.

Источниками системы водоснабжения остаются существующие скважины. В местах ответвления трубопроводов предусматривается  установка отключающей арматуры. Количество и места установки пожарных гидрантов определить при разработке рабочей документации в соответствии п.8.16 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Все трубопроводы прокладываются с уклонами, обеспечивающими опорожнение.  Водопроводные сети по улицам с. Медведевка, пос.Уртюшка запроектированы ПВХ трубопроводом, диаметром от Ду 150 мм до Ду 50 мм. Прокладку водопроводных сетей осуществить подземным способом. Подсчет расходов воды приведен в таблице № 6.10.1. Перечень применяемых трубопроводов сведен в таблицу № 6.10.2.

Таблица № 6.10.1.

| № кварт. | Население сущ. (чел) | Население проект. (чел) | Расчётное водопотребление (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | 844 | 9,43 |
|  | 70 | 930 | 11,17 |
|  | 11 | 320 | 3,7 |
|  | 33 | 88 | 1,37 |
|  | - | 844 | 9,43 |
|  | 104 | 107 | 2,37 |
|  | 201 | 872 | 11,98 |
|  | 810 | 22 | 9,29 |
|  | 257 | 28 | 3,18 |
|  | 349 | 110 | 5,13 |
| Итого: | 1835 | 4165 | 67 |

Таблица № 6.10.2.

| № п/п | Наименование | Протяженность водопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Диаметром Ду=150 | Пм | 8 320 |
|  | Диаметром Ду=100 | Пм | 6840 |
|  | Диаметром Ду=50 | Пм | 870 |

6.11.  Водоотведение.

Данный раздел проекта разработан в соответствии с Техническими условиями № 11 от 24.03.2011г. выданными ООО «Тепловые сети» Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, 8 с применением программно-расчетного  комплекса  для  систем   водоотведения  Zulu ГИС.

Существующее положение

Центральная часть с.Медведевка 1, 2- х этажная застройка, в основном, канализирована. Стоки самотечными коллекторами собираются на очистные сооружения. После очистки обезвоженные осадки сбрасываются на иловые площадки, а очищенные стоки по открытым лоткам сливаются в р.Ай.

Расчётное водоотведение

В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании СНиПа 2.04.02-84*, а также с учетом Технических условий № 11 от 24.03.2011г. выданными ООО «Тепловые сети» Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, 8 максимальные часовые расходы воды определены по  укрупненным показателям в зависимости от плотности населения и назначения существующих и проектируемых зданий, от степени благоустройства инженерным оборудованием существующих и проектируемых зданий, а также по данным типовых проектов примененных при проектировании и равным водопотреблению. Таким образом, для расчёта водоотведения принимаем объём водопотребления равный – 1608 м3/сут.

Проектируемая система водоотведения

Сложившаяся система водоотведения рассматриваемых зданий и сооружений предполагает упорядочение трассировки и вынос её за красные линии застройки в соответствии с проектом застройки. Точка подключения проектируемой сети хозбытовой канализации – существующие и вновь проектируемые очистные сооружения.

Все трубопроводы прокладываются с уклонами, обеспечивающими самотечное водоотведение. По улицам проложены канализационные сети из ПХВ труб от Ду 300мм до Ду 150 мм. Все выводы трубопроводов хозбытовых стоков со всех зданий выполнить трубой Ду 100 мм, перечень остальных трубопроводов сведен в таблицу № 6.11.1.

В связи с увеличением объёмов водоотведения проектом предусмотрено – реконструкция существующих и строительство новых модульных, быстровозводимых очистных сооружений в северо-восточной части с. Медведевка.

Существующие очистные сооружения будут обеспечивать очистку хозяйствнно-бытовых стоков с центральной части с. Медведевка (кварталы 7 и 8) мощностью не менее – 22 м3/час. Мощность новых очистных сооружений должна быть не менее – 45 м3/час. Очистные сооружения, обеспечивающие очистку хозяйствнно-бытовых стоков с остальной части с. Медведевка и  пос.Уртюшка (кварталы 1÷6, 9 и 10), должны размещаться в одном здании с металлическим резервуаром и кровельным покрытием. Отдельные функциональные пространства граничат между собой через разделяющие пластмассовые перегородки. Очистные сооружения состоят из автоматизированных, технологически связанных между собой функциональных модулей. Благодаря комплексному применению компьютерных технологий в управлении функциональными модулями работа обслуживающего персонала в процесс очистки сточных вод упрощается. Процедуры сбора данных о состоянии технологических процессов, управление рабочими элементами и модулями очистных сооружений в процессе водоочистки осуществляется с помощью компьютерной системы, позволяющей контролировать всю технологическую цепочку из диспетчерской. Непрерывный цикл очистки сточных вод включает в себя следующие технологические процессы:

- Механическая очистка;

- Биологическая очистка;

- Доочистка непрерывной фильтрациейвод на песчаных фильтрах доочистки;

- Обеззараживание ультрафиолетовым облучением и гипохлоритом;

- Обработка осадка аэробной стабилизацией и обезвоживанием.

Таблица № 6.11.1.

| № п/п | Наименование | Протяженность водопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Диаметром Ду=300 | Пм | 370 |
|  | Диаметром Ду=200 | Пм | 7 890 |
|  | Диаметром Ду=180 | Пм | 680 |
|  | Диаметром Ду=150 | Пм | 6530 |

6.12. Теплоснабжение.

Данный раздел проекта разработан в соответствии с Техническими условиями № 16 от 24.03.2011г. выданными ООО «Тепловые сети» Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, 8 с применением   программно-расчетного  комплекса  для  систем   водоснабжения  Zulu ГИС.

Существующее положение

Источником существующего теплоснабжения с. Медведевка является котельная ООО «ТС» мощностью 6 Гкалл.

Расчётное теплоснабжение

В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании СНиПа 41-02-2003, СНиПа 2.04.05-91*, а также с учетом выданных Технических условий № 16 от 24.03.2011г. выданными ООО «Тепловые сети» для надёжного и бесперебойного теплоснабжения существующих объектов необходимо выполнить замену трубопровода тепловой сети от котельной до ТК-17, ø 159*4,5 мм на ø 219*6 мм. Проектом принята двухтрубная система теплоснабжения с расчетной температурой в подающем трубопроводе Т1=95°С, в обратном Т2=70°С, максимальные часовые расходы тепла на отопление и вентиляцию зданий и сооружений определены по  укрупненным показателям в зависимости от строительного  объёма  и назначения зданий и сооружений, а также по данным типовых проектов примененных при проектировании.

За расчетные приняты температуры наружного воздуха по СНиПу 23-01-99. «Строительная климатология»

-34°С – Температура наиболее холодной пятидневки;                                                                                              - 15,8°С – Средняя температура наиболее холодного месяца;                                                             - 6,5°С – Средняя температура отопительного периода.

Для теплоснабжения вновь проектируемых кварталов частной усадебной застройки предусмотрено индивидуальное газовое отопление. Для вновь проектируемых объектов соцкультбыта модульные газовые котельные мощностью 0,02Гкал.

# 6.13. Газоснабжение.

Существующее положение

Газоснабжение села Медведевка осуществляется от ГРС магистрального газопровода Тундуш-Медведевка. Система газоснабжения двухступенчатая: на выходе из ГРС газопровод высокого давления Py = 0,6 МПа  D=159х4,5, снижение давления до низкого в ПГБ и газопроводы низкого давления от ПГБ к потребителям.

На сегодняшний день газ подведен к котельной, а также газифицирована улица Лесная и часть 2-х этажных домов в центре села.

Проектируемая схема газоснабжения

В 2008 году  ООО «Теплогазмонтаж» разработана схема газоснабжения села Медведевка, предусматривающая установку трех пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ), один из которых уже установлен взамен существующего ГРПШ.

Разработанная схема не учитывала поселок Уртюшка. Схемой газоснабжения предусмотрена дополнительная установка шести газорегуляторных пунктов шкафных  (ГРПШ). При дальнейшей разработке проектной документации местоположение ГРПШ будет уточняться.

Прокладка газопроводов низкого давления предусмотрена подземная из полиэтиленовых труб по двум сторонам улиц. Прокладка газопроводов высокого давления предусмотрена из стальных труб. Для защиты стальных труб от коррозии предусмотрена установка станции катодной защиты. Диаметры газопроводов будут определяться расчетом при разработке проектной документации. При разработке данной документации необходимо предусмотреть закольцовки газопроводов.

Расчет газа на существующие жилые дома и котельную, на проектируемые жилые дома и модульные котельные приведен в таблице 6.13.1.

Перечень проектируемых объектов газоснабжения приведен в таблице 6.13.2.

Расчет расхода газа в селе Медведевка, поселке Уртюшка

Таблица 6.13.1.

| Вид газопотребления | Норма расхода газа на единицу, м3/час | Количество потребителей ПГ-4 и (ПГ-4+АОГВ), шт.,кВ. | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ПГ-4 (с ГВС в доме) | 1,19 | 175 | 1,19х0,25х175 = 52,06 |
| ПГ-4 (без ГВС в доме) | 1,19 | 2006 | 1,19х0.20х2006 = 477,43 |
| + АОГВ | 1,85 | 2006 | 1,85х0,85х2006 = 3154,43 |
| Котельная мощностью |  |  |  |
| 6,0 Гкал/час (существ.) |  |  | 825,50 |
| Блочно-модульные |  |  |  |
| котельные (проектир.) |  |  |  |
| мощностью: |  |  |  |
| 7шт. по 0, 2 Гкал/час |  |  | 192,60 |
| Итого: |  |  | 4702,02 |

Перечень проектируемых объектов газоснабжения

в селе Медведевка, поселке Уртюшка

Таблица 6.13.2.

| Наименование системы | Протяженность, пм, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления | 7060 | Проектир. |
| ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) | 3 (1-установлен) | Проектир. |
| ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) | 6 | Проектир. |

6.14. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села Медведевка, поселка Уртюшка осуществляется от ПС «Медведевка» 35/6/0,4 кВ.

В связи с недостаточной мощностью существующей ПС и, как следствие, перебоями электроснабжения села Медведевка и поселка Уртюшка, возникла необходимость в новом источнике электроснабжения.

Электроснабжение. Определение нагрузок.

Расчетная электрическая нагрузка разрабатываемого генерального плана с.Медведевка, пос.Уртюшка Кусинского муниципального района определялась на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 2004г. и справочника по проектированию электрических сетей под редакцией Файбисовича Д.Л. 2006г.

Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок (кВт/ индивидуальный жилой  дом) приняты 4,5кВт на дом.

Приготовление пищи в жилых домах малой этажности принято на природном газе, на предприятиях общественного питания принято на электрической энергии. В помещениях общественных зданий различного назначения удельные нагрузки энергопотребления приняты с учетом кондиционирования воздуха и cosφ.

| № квартала | Удельная нагрузка, (сущ / проект) кВт | Итого: расчетная нагрузка(кВт) с учетом коэффициента одновременности 0,6 | Количество и мощность проектируемых трансформаторов кВА (с учетом 70% загрузки трансформаторов 10/0,4кВ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дома (квартиры) | Соцкуль быт |  |  |
| Квартал №1 | 0 1377 | 0 280,2 | 994,3 | 2х630 |
| Квартал №2 | 1629 1517 | 15 50 | 940,2 | 2х630 |
| Квартал №3 | 564 522 | 24 0 | 313,2 | 1х630 |
| Квартал №4 | 198 144 | 60 0 | 86,4 | 1х160 |
| Квартал №5 | 0 1377 | 0 84,5 | 877,0 | 2х630 |
| Квартал №6 | 342 175,5 | 52 69 | 146,7 | 1х250 |
| Квартал №7 | 1547 1422 | 0 79,9 | 901,1 | 2х630 |
| Квартал №8 | 1122,5 796,5 | 259 30 | 496,0 | 1х630 |
| Квартал №9 | 459 45 | 0 0 | 27,0 | 1х40 |
| Квартал №10 | 742,5 180 | 46 50 | 138,0 | 1х250 |
|  |  |  | 4919,9 |  |

| Группы населенных пунктов | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, кВт/чел |
| --- | --- |
|  | Без стационарных электрических плит | Со стационарными электрическими плитами |
|  | Минимальные расчетные пока- тели удельного расхода электро- энергии, квт.ч/чел., в год | годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки | Минимальные расчетные пока- тели удельного расхода электро- энергии, квт.ч/чел., в год | годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки |
| Малые | 2170 | 5300 | 2750 | 5500 |

Источники питания, распределительные пункты и схемы электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии в селе и поселке  являются жилые дома с газовыми плитами для приготовления пищи, объекты соцкультбыта и приемники предприятий обслуживания в коммунальной зоне, а также водопроводные и очистные сооружения, насосные станции, канализационные и очистные сооружения.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся  к II; III категориям.

Электроснабжение предлагается осуществить от вновь проектируемой  ответвительной понижающей  п/ст 110/10кВ (открытого типа). П/ст 110/10кВ предлагается разместить в юго-восточной части (недалеко от кладбища), максимально приблизив к узлу нагрузок, с одним силовым трансформатором мощностью 10 МВА.

Подключение проектируемой понижающей подстанции осуществить шлейфовым заходом от существующей  ВЛ-110кВ.

Минимальные расчетные показатели площади территорий для строительства открытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 кВ, устанавливаются 0,6 га.

От п/ст 110/10кВ (открытого типа) по радиальной схеме запитываются ТП-1; ТП-2; ТП-3; ТП-4; ТП-5; ТП-6; ТП-7; ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП-11; ТП-12; ТП-13; ТП-14 (трансформаторные подстанции 10/0,4кВ). Места установки определены в узлах нагрузок проектируемых потребителей. Закольцовку проектируемых сетей 10кВ произвести ч/з существующие ТП -302; ТП -303; ТП -304; ТП -305; ТП мебельной фабрики (согласно схеме сетей).

Сечение и потребное количество провода для прокладки ЛЭП-10кВ определить при дальнейшем рабочем проектировании.

6.15.  Телефонизация, радиофикация.

Телефонизация

Данный раздел проекта выполнен на основании ТР от 13.11.2010г №03.1-31/243 выданных ОАО «Уралсвязьинформ» Челябинский филиал электросвязи. Настоящим разделом проекта определялось потребное количество телефонов ГТС. Необходимое число телефонов определялось по нормам ОАО «Связьинформ»и представлено в таблице. В случае недостаточного количества  телефонов ГТС в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи «Южно-Уральский сотовый», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и т.д.

Проектируемое потребное количество телефонов ГТС составляет 1562шт., распределительных шкафов ёмкостью 600х2 составляет  3шт.

Телефонизация проектируемых объектов гражданского строительства намечается от существующего узла связи ОАО «Уралсвязьинформ»  по адресу с.Медведевка ул.Пономаренко д.2.

В проекте также предусмотрена прокладка новой волоконно-оптической линии связи с количеством оптических волокон (ОВ) на 48 пар.

Радиофикация

Настоящим проектом определяются потребное количество радиоточек в сооружаемых объектах гражданского строительства. Необходимое количество радиоточек подсчитано из расчета установки одной радиоточки в каждой квартире или усадебном доме, в помещениях общественного значения из расчета 1 радиоточка на 70м2 и одного динамика для наружной установки приравненных к 20 радиоточкам каждый, и составляет точек 1663шт.

Радиофикация проектируемых объектов гражданского строительства намечается от существующего узла связи ОАО «Уралсвязьинформ»  по адресу с.Медведевка ул.Пономаренко д.2.

Сети радиофикации для проектируемых объектов гражданского строительства будут разработаны при рабочем проектировании.

Потребное количество телефонных номеров и радиоточек проектируемых объектов.

Таблица 6.15.1.

| № квартала | Телефон/радио | Итого |
| --- | --- | --- |
|  |  | Телеф. | радио |
|  | Дома (квартиры) | Соцкульбыт |  |  |
| Квартал №1 | 306/306 | 20/35 | 326 | 341 |
| Квартал №2 | 337/337 | 5/10 | 342 | 347 |
| Квартал №3 | 116/116 | 0/0 | 116 | 116 |
| Квартал №4 | 32/32 | 0/0 | 32 | 32 |
| Квартал №5 | 306/306 | 10/25 | 316 | 331 |
| Квартал №6 | 39/39 | 4/7 | 43 | 46 |
| Квартал №7 | 316/316 | 4/7 | 320 | 322 |
| Квартал №8 | 8/8 | 2/20 | 10 | 28 |
| Квартал №9 | 10/10 | 0/0 | 10 | 10 |
| Квартал №10 | 40/40 | 7/40 | 47 | 80 |

6.16. Благоустройство территории.

Инженерная подготовка территории заключается в осуществлении мероприятий, способствующих использованию под застройку и озеленение территории населённых пунктов.

В состав мероприятий входят:

-   организация поверхностного стока;

-   берегоукрепление и благоустройство береговой полосы;

-   борьба с оврагообразованием;

-   рекультивация нарушенных территорий;

Организация поверхностного стока.

В настоящее время в населенных пунктах поверхностный сток не организован. Проектом предлагается водоотвод осуществлять  по лоткам проезжих частей благоустроенных улиц и сетью открытых каналов и придорожных кюветов в пределах индивидуальной застройки. Далее, в ручьи и реку Малый Артюш после локальных очистных.

# Берегоукрепление и благоустройство береговой полосы.

В настоящее время основным местом отдыха служит правый берег реки Ай, где расположен пляж, находящийся в естественном неблагоустроенном состоянии.

Настоящим проектом в целях  дальнейшего использования этой территории  как зоны отдыха намечается ряд инженерных мероприятий по благоустройству береговой полосы правого берега реки Ай в месте организации пляжа , включающих обеспечение устойчивости откосов, расчистку русла и подсыпку прибрежных территорий. Перед этим необходимо выполнить проект благоустройства береговой зоны.

Борьба с оврагообразованием.

С целью предотвращения оврагообразования в имеющихся на территории населенных пунктов логов, которые собирают ливневые стоки с прилегающих территорий,  проектом предлагается организация ж/б лотков по дну логов до локальных очистных сооружений на берегу реки, с дальнейшим выпуском очищенных стоков в реку.

Рекультивация нарушенных территорий.

Проектом предлагается засыпка карьеров, находящихся в черте населенных пунктов с дальнейшей рекультивацией нарушенных территорий.

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного

характера.

7.1.  Подтопление-затопление территории

Процесс подтопления-затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к рекам Ай, Малый Артюш и ручьям, протекающим по территории села Медведевка и поселка Уртюшка.

Основным видом защиты территории от затопления  в пределах населенных пунктов является: подсыпка территории, включающая земляные работы и берегоукрепление, устройство дамб, обвалования, озеленение древесно-кустарниковыми посадками.

Процесс подтопления территории возникает и под действием техногенных факторов – как результат строительного освоения территории, тем самым изменения геологической среды. Учитывая тот факт, что в процессе строительного освоения территории невозможно избежать изменений гидрогеологических условий и нарушения водного баланса, необходимо дальнейшее изучение гидрологии территории села с целью построения единой гидрогеологической  модели и прогнозирования процесса  подтопления-затопления на конкретных участках.

7.2.  Пожаро-, взрывоопасные объекты

На территории данных населенных пунктов расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (потенциально опасные производства, предприятия нефте- и нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожная станция, газопровод высокого давления). Кроме того, за расчетный период генплана предусматривается размещение на территории села и поселка, в дополнение к существующим, объектов инженерного обеспечения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, объектов транспортного обустройства).

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

-  авариями  на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

-  возникновением взрывов, пожаров на взрывоопасных объектах;

-  утечкой АХОВ при транспортировке.

Для повышения пожарной безопасности застройки в градостроительном аспекте предусматриваются:

-  расположение новой застройки вне зон сильных разрушений, составляющих не менее 3 км от проектных границ категорированных объектов; вне зон возможного опасного химического заражения;

-  соблюдение зоны разрыва от существующих населенных пунктов (с учетом их территориального развития) при размещении категорированных объектов;

-  разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами: для малоэтажной 2-3 эт. застройки и 1-2 эт. индивидуальной с приусадебными участками – не менее 15 м до лесных массивов;

- строительство пожарных депо с учетом 20-минутной доступности пожарных расчетов до источников возгорания (на территориях сельских населенных пунктах).

7.3.  Лесные пожары

Пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. Село Медведевка и поселок Уртюшка окружены лесами.

Охрана лесов от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожаро-химических станций.

7.4.  Оползни, осыпи, обвалы

Оползневые процессы приурочены к склонам, сложенным песчано-глинистыми грунтами. Оползневые процессы в пределах застройки тесно связаны с техногенными процессами – искусственным подтоплением, подпором подземных вод, динамическим воздействием (карьерные взрывные работы и пр.). Данные явления наблюдаются на территориях проектируемых села Медведевка и поселка Уртюшка.

В составе Схемы территориального планирования Кусинского муниципального района выполнен раздел: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Южно-Уральский филиал «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов», 2009 год).

В настоящем разделе описаны инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение  риска чрезвычайных ситуаций, защиту населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, которые в соответствии с требованиями действующих нормативных документов должны быть учтены при  проектировании. Произведен анализ предложенных в проекте инженерных, технических и организационных мероприятий, определены потенциальные факторы риска, учтены характеристики поражающих воздействий, определена эффективность предупредительных мероприятий по всем населенным пунктам Кусинского муниципального района.

# 8. Функциональное зонирование территории.

Основные понятия, используемые в разделе:

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Типы функционального назначения территории, принятые в проекте.

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны. На территории села Медведевка, поселка Уртюшка устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

- Природные территории, в том числе:

- природоохранные:

луга;

леса и лесопарки;

озеленение водоохранных зон и санитарно – защитное озеленение;

- природно-рекреационные:

реки и водоемы;

пляжи;

озеленение общего пользования;

- Жилые территории, в том числе:

- 2-3-этажной многоквартирной застройки

- усадебной и коттеджной застройки

- участки детских садов и школ

- территории для развития жилой застройки на расчетный срок

- Общественно-деловые территории, в том числе:

- административно-деловые, объектов торговли и обслуживания, культовых объектов, досуговых объектов;

- объектов здравоохранения и социальной защиты;

- объектов физкультуры, спорта и отдыха;

●   Производственные территории, в том числе:

- промышленных предприятий;

- коммунально-складских объектов;

- Территорий специального назначения, в том числе:

- кладбищ;

- Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- отвода железной дороги;

- Сельскохозяйственного использования, в том числе:

- огородов.

Деление территории на зоны отражено на Схеме зонирования территории, а также занесено в электронную базу ГИС ИнГЕО, исходя из проектных решений по изменению черты населённых пунктов, по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры села и поселка.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы села и поселка (улицы в жилой застройке дороги, коридоры    магистральных инженерных коммуникаций, естественные границы);

- границы и характер землепользования;

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов и недвижимости.

Вывод.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана села Медведевка, поселка Уртюшка  являются основой для последующей разработки «Правил землепользования и застройки территории села Медведевка, поселка Уртюшка» – базового юридического инструмента регулирования отношений в сфере использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана села Медведевка, поселка Уртюшка позволяют, путем разработки нормативно-правовых документов, обеспечить:

- условия формирования территории села и поселка в соответствии с перспективами его развития;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и   возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

-  сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

В результате реализации архитектурно-планировочных решений структура использования территорий села и поселка претерпит следующие изменения:

- увеличение территорий жилых зон в 2,3 раза;

-  увеличение территорий общественно-деловых зон в 1,9 раза;

- трансформация природной зоны с увеличением доли благоустроенных участков озеленения общего пользования и сохранения общей площади зелёных насаждений на современном уровне;

- трансформация производственной зоны (упорядочение застройки промузлов) с сохранением общей площади промплощадок и коммунальных зон на современном уровне.

Показатели использования территории села Медведевка, поселка Уртюшка  определены по данным электронной базы ГИС ИнГЕО для чертежей «План современного использования территории» и «Схема зонирования территории» и приведены в таблице 8.1.

Сводный баланс территории села Медведевка, поселка Уртюшка по функциональному использованию

(в границах проектируемой черты)

Таблица 8.1.

| № | Наименование | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % к итогу | площадь, га | % к итогу |
| 1. | Жилая зона, всего, в том числе территории: усадебной застройки 2 – 3 эт. многоквартирной застройки | 139,29 131,65 7,64 | 35,55 33,60 1,95 | 315,46 306,41 9,05 | 32,20 31,28 0,92 |
| 2. | Общественно-деловая зона, всего, в том числе территории: административных учреждений учреждений здравоохранения учреждений торговли, обслуживания, досуга участков детсадов и школ объектов отдыха и туризма | 17,25 0,11 0,28 2,14 1,26 13,46 | 4,40 0,03 0,07 0,55 0,32 3,43 | 33,83 0,11 6,44 8,14 5,68 13,46 | 3,45 0,01 0,66 0,83 0,58 1,37 |
| 3. | Производственная зона, всего, в том числе территории: промышленных предприятий коммунально-складских объектов | 37,91 37,35 0,56 | 9,68 9,54 0,14 | 52,86 38,41 14,45 | 4,62 3,92 0,70 |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, всего, в том числе территории: пашни | - - | - - | 12,00 12,00 | 1,22 1,22 |
| 5. | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего, (улицы, отвод железной дороги, первый пояс ЗСО, зона ЛЭП) | 73,69 73,69 | 18,81 18,81 | 235,21 235,21 | 24,01 24,01 |
| 6. | Природная зона, всего в том числе территории: рек и ручьев лесов, лесопосадок кустарника лугов озеленения общего пользования санитарно-защитное озеленение | 112,06 8,99 51,58 5,57 45,81 0,11 - | 28,60 2,29 13,17 1,42 11,69 0,03 - | 313,59 15,97 172,23 - 56,96 23,86 44,57 | 32,01 1,63 17,58 - 5,81 2,44 4,55 |
| 7. | Территории специального назначения, всего: в том числе кладбище | - - | - - | 7,67 7,67 | 0,78 0,78 |
| 8. | Прочие территории, всего (овраги, обрывы, откосы, пустыри) | 11,59 11,59 | 2,96 2,96 | 16,78 16,78 | 1,71 1,71 |
|  | ИТОГО: | 391,79 | 100,0 | 979,73 | 100,0 |

# 9. Перечень первоочередных мероприятий градостроительного развития села Медведевка, поселка Уртюшка.

Комплекс первоочередных мероприятий сформирован на основе Стратегии социально-экономического развития Кусинского муниципального района до 2020 г., в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми настоящим Генеральным планом и Схемой территориального планирования Кусинского муниципального района.

Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий сформирован по следующим направлениям: жилищное строительство, социальная инфраструктура, зеленая зона села, инженерная и транспортная инфраструктуры.

## Жилищное строительство

На первую очередь новое жилищное строительство предусмотрено на следующих территориях:

-   в поселке Уртюшка на левом берегу реки Бол.Артюш;

-   западнее центра села Медведевка;

## Развитие социальной инфраструктуры

-   строительство детского сада на 75 мест;

-   реконструкция  и улучшение материальной базы больницы.

## Зелёная зона села

- формирование системы санитарно-защитного озеленения предприятий;

- расчистка береговых полос и организация пляжных зон на реке Ай (выполнение проектов благоустройства береговой зоны).

## Инженерно-транспортная инфраструктура, коммунальные объекты

-  строительство  ПС  110/10  кВ;

-  газификация села Медведевка;

-  строительство новых улиц в проектируемых кварталах коттеджной застройки;

-  строительство мусороперегрузочной станции.

# 10. Основные технико-экономические показатели проекта.

| № | Показатели | Единица измерения | Современ. состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2035-37 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель населённых пунктов в проектных границах | га/%/м² на чел. | 391,79/100,0/ /2135,09 | 979,73/100,0/ /1632,88 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон Из них: | га/% | 139,29/35,55 | 315,46/32,20 |
|  | - многоэтажная застройка | га/% | - | - |
|  | - 4-5 этажная застройка | га/% | - | - |
|  | - малоэтажная застройка | га/% | 139,29/35,55 | 315,46/32,20 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 2-3 этажная застройка | га/% | 7,64/1,95 | 9,05/0,92 |
|  | Индивидуальных жилых домов с приусадебными участками | га/% | 131,65/33,60 | 306,41/31,28 |
|  | Общественно-деловых зон | га/% | 17,25/4,40 | 33,83/3,45 |
|  | Производственных зон | га/% | 37,91/9,68 | 52,86/4,62 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | промпредприятий | га/% | 37,35/9,53 | 38,41/3,92 |
|  | коммунально-складских объектов | га/% | 0,56/0,15 | 14,45/0,70 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 73,69/18,81 | 235,21/24,01 |
|  | Рекреационных зон (природных зон) | га/% | 112,06/28,60 | 313,59/32,01 |
|  | Зон сельскохозяйственного использования | га/% | - | 12,00/1,22 |
|  | Зон специального назначения | га/% | - | 7,67/0,78 |
|  | Режимных зон | га/% | - | - |
|  | Иных зон(овраги,обрывы,откосы, пустыри) | га/% | 11,59/2,96 | 16,78/1,71 |
| 1.2 | Из общей площади земель села и поселка территории общего пользования, из них: | га/% |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га/% | 0,11/0,03 | 23,86/2,44 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади, | га/% |  |  |
|  | Водоемы, пляжи | га/% | 8,99/2,29 | 15,97/1,63 |
| 1.3 | Из общей площади земель села и поселка территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п) | га/% | 11,85/3,02 | 11,85/1,20 |
| 1.4 | Из общего количества земель города: |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности (железная дорога) | га/% | 18,53 | 18,53 |
|  | Земли Челябинской области | га/% |  |  |
|  | Земли муниципальной собственности | га/% |  |  |
|  | Земли частной собственности | га/% |  |  |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения села и поселка | тыс. чел. | 1,835 | 6,000 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс. м² общей жилой площади | 38,28 | 217,92 |
|  | Государственной муниципальной собственности | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему жилищного фонда |  |  |
|  | Частной собственности | –//– |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | В многоэтажных домах | –//– | - | - |
|  | В 4-5 этажных домах | –//– | - | - |
|  | В малоэтажных домах, в том числе: | –//– | 38,28/100,0 | 219,06/100,0 |
|  | 2-3 этажных многоквартирных домах | –//– | 10,02/26,18 | 10,02/4,57 |
|  | 1-2 этажных блокированных домах с приквартирными участками | –//– | - | - |
|  | В индивидуальных домах с приусадебными земельными участками | –//– | 28,26/73,82 | 209,04/95,43 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | –//– | 0,711 | - |
|  | В том числе государственный муниципальный фонд |  |  | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего В том числе: | –//– | - | 1,560 |
|  | Государственной муниципальной собственности | –//– | - | - |
|  | Частной собственности | –//– | - | 1,560 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыль по: |  |  | 1,560 |
|  | Техническому состоянию | тыс. м² общей жилой площади/ % к объему убыли жилищного фонда | - | 0,711 |
|  | Реконструкции | –//– | - | - |
|  | Другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | –//– | - | 0,849 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей жилой площади | - | 36,72 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство, всего в том числе: | тыс. м² общей жилой площади | - | 181,2 |
|  | За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | За счет внебюджетных средств | –//– | - | 181,2 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажное, из них: | –//– |  | 181,2 |
|  | 2-3 этажное | –//– | - | - |
|  | 1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками | –//– | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | –//– | - | 181,2 |
|  | 4-5 этажные дома | –//– | - | - |
|  | Многоэтажные | –//– | - | - |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | На свободных территориях | –//– | - | 181,2 |
|  | За счет реконструкции существующей застройки | –//– | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | Водопроводом | % общего жилищного фонда |  | 100,0 |
|  | Канализацией | –//– |  | 100,0 |
|  | Электроплитами | –//– |  | - |
|  | Газовыми плитами | –//– |  | 100,0 |
|  | Теплом | –//– |  | 100,0 |
|  | Горячей водой | –//– |  | 100,0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и индивидуальных жилых домов | м²/чел. | 20,0 | 36,3 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 55/30 | 390/65 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 260/142 | 870/145 |
| 4.3 | Учреждения среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5 | Больницы, всего/1000 | коек | 20/11 | По заданию |
| 4.6 | Поликлиники, всего/1000 | пос./день | - | По заданию |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли | м² торговой площади | 513/280 | 1800/300 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. (клубы, досуговые центры) | мест | 130/71 | 480/80 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел. (спортивные, тренажёрные залы) | м² площади пола | - | 480/80 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 2/1 | 42/7 |
| 4.11 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 70/38 | 240/40 |
| 4.12 | Бассейны | м²зеркала воды | - | - |
| 4.13 | Кинотеатры, зрительные залы | мест | - | - |
| 4.14 | Гостиницы | мест | - | 36/36 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | - | - |
|  | метрополитен | –//– | - | - |
|  | скоростной трамвай | –//– | - | - |
|  | трамвай | –//– | - | - |
|  | троллейбус | км | - | - |
|  | автобус | –//– | 3,425 | 3,425 |
|  | водный транспорт | –//– | - | - |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог – всего, в том числе: | км | 14,260 | 61,635 |
|  | Основные улицы | –//– | 2,660 | 13,125 |
|  | Второстепенные улицы,проезды | –//– | 11,175 | 40,830 |
|  | Поселковые дороги | –//– | 0,425 | 6,845 |
|  | Внешняя а/дорога | –//– | - | 0,835 |
| 5.3 | Из общей протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | –//– | 3,450 | 61,635 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 93 | 320 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего В том числе: | тыс. м3/сут. | 0,115 | 1,608 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,093 | 1,608 |
|  | на производственные нужды |  |  | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе водозаборов подземных вод | тыс.м³/сут |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л сут./чел. |  | 250-300 |
| 6.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3/сут. |  | 1,608 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. |  | 1,608 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут. |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/час | 22 | 67 |
| 6.2.3 | Протяжённость сетей | км |  | 15,470 |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | тыс. кВт·ч/год |  | 4,920 |
|  | на производственные нужды |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  | 4,920 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·час |  | 0,82 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей | км | 12,395 | 23,045 |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла, в том числе на коммунально-бытовые нужды | млн Гкал/год |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего, в том числе: | Гкал/час |  | 6,0 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//- | - | - |
|  | районные котельные | -//- | 6,0 | 6,0 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 0,14 |
| 6.4.4 | Протяжённость сетей | км |  |  |
| 6.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | .% |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа, всего, в том числе: | млн м3/год |  | 41,190 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  | 41,190 |
|  | на производственные нужды |  |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | м3/час |  | 4702 |
| 6.5.4 | Протяжённость сетей (газопровод высокого давления) | км | 0,75 | 7,85 |
| 6.6 | СВЯЗЬ |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  | 100,0 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Кол-во №№ |  | 1562 |
| 6.7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | - |
|  | намыв и подсыпка | млн м³ | - | - |
| 6.8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов, в том числе дифференцированного сбора отходов | тыс.т./год %. | 0,64 | 2,10 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | -//- | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | -//- | - | 1 |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок, в том числе стихийных | га | 0,14 | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц/га | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2,35 | 7,67 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1 | Объём выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |  |
| 8.2 | Общий объём сброса загрязнённых вод | млн м³/год |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 2,265 |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязнённые химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | -//- | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -//- | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,040 | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 44,57 |