1.Общая характеристика состояния систем водоснабжения и водоотведения Медведёвского сельского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области.

Общая характеристика наличия централизованного водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Медведевского сельского поселения Кусинского МР Челябинской области приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1. Общая характеристика наличия централизованного водоснабжения и водоотведения Медведёвского  сельского поселения

| Муниципальное образование, центр | Населенные пункты | Численность населения, тыс. чел. | Наличие централизованного ВС и ВО | Поставщик услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВС | ВО |  |
| Медведёвское сельское поселение, | 2 нас. пункта | 1814 в т. ч.: |  |  |  |
|  | с.Медведёвка | 1667ч. | есть | - | ООО «Тепловые сети», г.Куса |
|  | п.Уртюшка | 147 ч. | есть | - |  |

Из сведений, приведенных в таблице 1.1 видно, что централизованное водоснабжение присутствует в 1 населенном  пунктах из 2, с общей численностью населения 1814 человек (от 147 до 1667 в каждом). Централизованное водоотведение в населенных пунктах Медведёвского сельского поселения в целом отсутствует. В с. Медведёвка  бытовые стоки МКД и организаций отводятся в выгребные ямы, а затем вывозятся.

Поставщиком услуг в сфере водоснабжения в населенных пунктах Медведёвского сельского поселения  является ООО «Тепловые сети».

1.2. Система водоснабжения

1.2.1. Источники централизованного водоснабжения. Водозаборы

Источником централизованного водоснабжения на всей территории Медведёвского сельского поселения служат подземные воды.

Эксплуатация месторождений подземных вод ведется на 2 водозаборных участках, состоящих из 2 водозаборных скважин (с.Медведёвка ул.Братьев Пономаренко 1, и  п.Уртюшка).  составляет в среднем до 76м3/час (оценка по суммарному дебиту скважин). Точные данные по суммарному водозабору получить невозможно ввиду отсутствия приборов учета на водозаборах.

Население обеспечивается водой по установленным, в зависимости от категории благоустройства жилья, нормативам (СНиП 2.04.02-84*). Более 40% населения Медведёвского сельского поселения, обслуживаемого ООО «Тепловые сети», пользуются для водоснабжения уличными колонками, т.е. уровень благоустройства жилья (около 50%) населения Медведёвского сельского поселения не соответствует современным требованиям.

1.2.2. Очистные сооружения

Поскольку вода в источниках в основном соответствует нормативам качества для питьевого водоснабжения, она подается водозаборными сооружениями непосредственно в сети без дополнительной очистки и без обеззараживания. При нарушениях норм качества воды, вода хлорируется непосредственно в водонапорных башнях.

1.2.3. Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них

Суммарная протяженность водопроводных  сетей Медведёвского  сельского поселения составляет более 7,4 км.

Подача  воды в сеть идет непосредственно из водозабора в с. Медведёвка на артезианской скважине по ул. Братьев Пономаренко 1. Износ сетей на водопроводных сетях Медведёвского сельского поселения минимален, т.к.в последние несколько лет были постепенно заменены трубы  .

Износ сооружений на водопроводных сетях составляет от 60 до 100% (крыша здания котельной, водонапорная башня, здание насосной)

Инструментальный контроль расхода и напора на всех этапах технологической цепи отсутствует.

Приборами учета водопотребления оснащены около  30%  потребителей (население).

Данные к пояснительной записке:

Водопроводные сети с.Медведёвка, протяженность 7400 п.м в.ч. :

Ул.Братьев Пономаренко, скважина (168 мм,h=103м.

Ул.Братьев Пономаренко, водонапорная башня (здание) ,бак 100м3, h=30м

Ул.Братьев Пономаренко ,Насосная (здание) 4х3 м

Ул.Братьев Пономаренко, с д.№5 по д.№11 и с д.№18 по д.№26  540 п.м. (114мм.

Ул.Суворова, 400 п.м. (114мм.

Ул.Мира, 180п.м, (57 мм.

Ул.Красный путь, 800 п.м. (114 мм.

Ул.19 партсъезда, 100 п.м, (40мм.

Ул.братьев Емельяновых, 1000 п.м (114 мм, 200 п.м. (157мм.

Ул.Береговая, 80п.м (114мм,

Водозаборные колонки 24 шт.

Водопровод час/сектор ул. Бр.Пономаренко 800 п.м

Водопровод час/сектор ул.Суворова 600 п.м

Водопровод час/сектор ул.Мира 720 п.м

Водопровод час/сектор ул.Красный путь 700п.м. 7 колонок

Водопровод час/сектор ул.19 партсъезда 100 п.м. 5 колонок

Водопровод час/сектор ул. Бр. Емельяновых 400 п.м.8 колонок

Водопровод час/сектор ул.Береговая 300п.м. 1 колонка

Водопровод час/сектор ул.Новая, Октября 480 п.м.  2 колонки

Нежилое здание насосной станции п.Уртюшка 47,6 м2

1.3. Система водоотведения

Система водоотведение в населенных пунктах Медведёвского сельского поселения отсутствует.

Глава Медведёвского сельского поселения                               И.С.Хрустов

исп.Кореняк В.В.

7-72-72